Многофункциональный цифровой видеорегистратор

Руководство пользователя

Версия 86060401

Введение

Руководство предназначено для пользователей многофункционального цифрового видеорегистратора. В руководстве приведено описание особенностей устройства, инструкция по установке и подключению периферийной аппаратуры и детальное описание его функционирования. Пожалуйста, перед использованием видеорегистратора ознакомьтесь с данным руководством. Для установки жесткого диска или ремонта устройства со вскрытием корпуса обращайтесь только к специалистам. При возникновении любых вопросов обращайтесь к поставщику.

О продукте

США

Данный продукт был протестирован и соответствует классу А электронных устройств в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии связи США (Federal Communication Commission, USA), разработанных для соответствия коммерческой электронной техники требованиям защиты от вредных внешних воздействий.

Европейский Союз

Излучения данного устройства соответствуют требованиям европейского стандарта.

Ответственность производителя

Руководство было тщательно адаптировано к потребностям пользователя. При обнаружении любых ошибок или недосмотров обращайтесь к продавцу устройства.

Соответствие юридическим нормам

Техника видеонаблюдения может быть запрещена к использованию в некоторых регионах, законы во многих странах отличаются. Пожалуйста, перед использованием данного устройства в системе видеонаблюдения, ознакомьтесь с законодательными нормами вашего региона.

Электромагнитная совместимость

Устройство генерирует и излучает электромагнитную энергию  в радиодиапазоне, в случае установки и использования с нарушением требований данного руководства может создавать помехи средствам радиосвязи. Использование данного устройства в жилых помещениях способствует возникновению помех, в этом случае пользователя следует принять все необходимые меры для их устранения. Для соответствия требованием электромагнитной совместимости следует применять только рекомендованные к использованию коммутационные кабели.

Внимание

В целях предотвращения пожара или поражения электрическим током не размещайте данное устройство под дождем или во влажной среде. Не вскрывайте корпус. Ремонт и сервисное обслуживание должно производиться только квалифицированным специалистом.

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника означает «опасное напряжение» и наносится на тех поверхностях устройства, вскрытие или повреждение которых может привести к поражению электрическим током ввиду высокого напряжения внутри них.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника означает важные инструкции по функционированию и сервисному обслуживанию устройства.

Содержание

Глава 1 Обзор……………………………………………………………………………….…7

1.1 Обзор видеорегистратора……………………………………………………………7

1.1.1 Функции и особенности…………………………………………………...7

1.1.2 Передняя панель……………………………………………………………7

1.1.3 Задняя панель……………………………………………………………….9

Глава 2 Установка аппаратуры………………………………………………………….10

2.1 Меры предосторожности…………………………………………………………..10

2.2 Установка жесткого диска (HDD)…………………………………………………11

2.3 Подключение видеовыхода………………………………………………………..11

2.3.1 Подключение мониторов кабельного телевидения (CCTV)….………..11

2.3.2 Подключение телевизора………………………………………………...12

2.3.3 Подключение CRT или CLD мониторов……………….……………….12

2.4 Установка сети……………………………………………………………………...13

2.5 Установка камер……………………………………………………………………13

2.6 Установка сигнализации…………………………………………………………...13

Глава 3 Описание функционирования…………………………………………………14

3.1 Экран дисплея………………………………………………………………………14

3.2 Полноэкранный режим……………...…………………………………………..….14

3.3 Полноэкранный режим с увеличением………………………..………………….15

3.4 Экран главного меню……………………………………………………………….15

3.5 Блокировка клавиатуры и возврат…………………………………………………15

3.5.1 Блокировка клавиатуры…………………………………………………..15

3.5.2 Возврат…………………………………………………………………….16

3.6 Поиск по времени и список событий……………………………………………...16

3.6.1 Поиск по времени…………………………………………………………16

3.6.1.1 Поиск по временному списку…………………………………..16

3.6.1.2 Специфический поиск по времени…………………………….17

3.6.2 Список событий…………………………………………………………..18

3.7 Водяные знаки и автопоследовательность………………………………………..19

3.7.1 Водяные знаки…………………………………………………………….19

3.7.2 Автопоследовательность…………………………………………………19

3.8 Основная системная информация…………………………………………………20

3.9 Стоп-кадр……………………………………………………………………………20

3.10 Запись, воспроизведение и резервное копирование…………………………….20

3.10.1 Запись………………………………………………………………….…20

3.10.2 Воспроизведение………………………………………………………...21

3.10.3 Резервное копирование………………………………………………….21

3.10.3.1 Копирование на CD-RW………………………………………22

3.10.3.2 Копирование на USB носитель……………………………….22

Глава 4 Настройки меню…………………………………………………………………..23

4.1 Обзор главного меню……………………………………………………………….23

4.1.1 Дерево меню……………………………………………………………....24

4.2 Информация о жестком диске……………………………………………………..26

4.3 Установка даты и времени………………………………………………………....27

4.3.1 Установка даты……………………………………………………………27

4.3.2 Установка времени………………………………………………………..28

4.3.3 Формат даты и времени…………………………………………………..28

4.3.4 Позиция даты и времени…………………………………………………28

4.4 Настройка дисплея………………………………………………………………….28

4.4.1 Отображение даты и времени…………………………………………...29

4.4.2 Отображение идентификатора камеры………………………………….29

4.4.3 Отображение даты и времени  при воспроизведении………………….29

4.4.4 Отображение идентификатора камеры  при воспроизведении………..29

4.4.5 Отображение идентификатора второстепенной камеры……………….29

4.4.6 Отображение статуса видеорегистратора……………………………….30

4.4.7 Цвет границ отображения………………………………………………..30

4.5 Настройка камеры…………………………………………………………………..30

4.5.1 Настройка параметров изображения……………………………………30			4.5.1.1 Яркость…………………………………………………………..31

4.5.1.2 Контрастность…………………………………………………..31

4.5.1.3 Насыщенность…………………………………………………..31

4.5.1.4 Цветность………………………………………………………..31

4.5.1.5 Увеличение……………………………………………………...31

4.5.2 Установка идентификатора камеры……………………………………..31

4.5.3 Центральная точка…………………………………………………….….32

4.5.4 Потеря видеосигнала……………………………………………………..32

4.5.5 Скрытие камеры…………………………………………………………..33

4.6 Установка звукового сигнала………………………………………………………33

4.6.1 Звук кнопок……………………………………………………………..…34

4.6.2 Звук сигнализации………………………………………………………...34

4.6.3 Звук детекции движения………………………………………………….34

4.6.4 Звук потери видеосигнала………………………………………………..34

4.6.5 Звук переполнения жесткого диска……………………………………...34

4.6.6 Звук повреждения………………………………………………………...35

4.7 Установка переключателей………………………………………………………...35

4.7.1 Переключатель сигнализации……………………………………………35

4.7.2 Переключатель детекции движения……………………………………..35

4.7.3 Переключатель потери видеосигнала…………………………………...35

4.7.4 Переключатель переполнения жесткого диска…………………………36

4.7.5 Переключатель повреждения…………………………………………….36

4.8 Системные настройки………………………………………………………………36

4.8.1 Периодичность автопереключений (0-999 сек.)……………………..…36

4.8.2 Язык………………………………………………………………………..37

4.8.3 Видеосистема……………………………………………………………...37

4.9 Дополнительные настройки………………………………………………………..37

4.9.1 Настройка сигнализации…………………………………………………37

4.9.1.1 Функция сигнализации…………………………………………38

4.9.1.2 Длительность срабатывания (0-999сек.)………………………38

4.9.1.3 Установка переключателя сигнализации……………………..38

4.9.1.4 Тип сигнализации………………………………………………38

4.9.2 Настройка детекции движения…………………………………………..39

4.9.2.1 Функции детекции движения…………………………………..39

4.9.2.2 Длительность срабатывания (0-999 сек.)……………………...39

4.9.2.3 Функция детекции движения для отдельной камеры……..….40

4.9.3 Настройка записи…………………………………………………………42

4.9.3.1 Разрешение перезаписи жесткого диска………………………43

4.9.3.2 Частота кадров записи………………………………………….43

4.9.3.3 Режим записи……………………………………………………44

4.9.3.4 Запись аудио…………………………………………………….44

4.9.3.5 Качество записи…………………………………………………44

4.9.3.6 Установка расписания…………………………………………..45

4.9.3.7 Разрешение записи……………………………………………..46

4.9.4 Установка пароля…………………………………………………………47

4.9.4.1 Уровень защиты ………………………………………………..47

4.9.4.2 Управление паролем……………………………………………48

4.9.5 Настройка сети…………………………………………………………....48

4.9.5.1 Скорость…………………………………………………………48

4.9.5.2 Имя видеорегистратора…………………………………………49

4.9.5.3 Тип сети………………………………………………………….49

4.9.5.4 Установка статического IP адреса………………………….….49

4.9.5.5 Установка PPPOE соединения…………………………………50

4.9.5.6 Установка DNS/DDNS………………………………………….50

4.9.5.7 Установка портов сервера……………………………………...52

4.9.6 Интерфейс RS485 (установка PTZ камеры)……………………………..53

4.9.6.1 Конфигурация PTZ камеры…………………………………….53

4.9.6.2 Управление и функционирование……………………………..54

4.9.7 Форматирование жесткого диска……………………………………..…56

4.9.8 Заводские настройки по умолчанию…………………………………….57

4.9.9 Обновление программного обеспечения………………………………..57

Глава 5 Программа удаленного доступа………………………………………………58

5.1 Программа NetViewer………………………………………………………………58

5.2 Установка NetViewer……………………………………………………………….59

5.2.1 Системные требования…………………………………………………...59

5.2.2. Установка шаг за шагом…………………………………………………59

5.3 Начало работы………………………………………………………………………59

5.3.1 Обзор программного интерфейса………………………………………..59

5.4 Сетевые настройки…………………………………………………………………60

5.5 Функционирование………………………………………………………………....63

5.5.1 Соединение с видеорегистратором……………………………………...63

5.5.2 Режимы дисплея NetViewer……………………………………………...63

5.5.3 Основные функции……………………………………………………….64

5.6 Удаленный просмотр трансляции………….…………………………………..…64

5.7 Удаленное воспроизведение……………………………………………………….65

5.7.1 Воспроизведение………………………………………………………….66

5.7.2 Временной список………………………………………………………...66

5.7.3 Поиск по времени…………………………………………………………66

5.7.3 Список событий (M.HDD)………………………………………………..67

5.7.4 Список событий (S.HDD)………………………………………………...67

5.8 Удаленное воспроизведение, резервное копирование и конвертирование…….67

5.8.1 Удаленное резервное копирование…………………………………...…67

5.8.2 Воспроизведение копированных данных……………………………….68

5.8.2.1 Открытие записанных файлов………………………………….69

5.8.2.2 Загрузка записанных файлов…………………………………...69

5.8.2.3 Показатели времени…………………………………………….69

5.8.2.4 Воспроизведение сохраненных изображений……………...…70

5.8.2.5 Остановка воспроизведения и конвертирования……………..70

5.8.2.6 Пауза и возобновление…………………………………………70

5.8.2.7 Панель воспроизведения……………………………………….70

5.8.2.8 Сохранение файлов в формате AVI…………………………....70

Приложение 1 Спецификации…………………………………………………………...71

Приложение 2 Время записи и ёмкость жесткого диска………..…………………72

Глава 1 Обзор

1.1 Обзор видеорегистратора

1.1.1 Функции и особенности

Основные особенности:

- Продвинутое MJPEG сжатие обеспечивает превосходное разрешение изображения: 720/576 (PAL) и 720/480 (NTSC) в режиме прямого эфира. Одновременная запись, воспроизведение вживую, воспроизведение стандартное и работа с сетью.

- Программируемая частота кадров до 120fps (NTSC) и 100fps (PAL).

- Программируемые настройки записи и воспроизведения отдельно для каждого канала.

- Запись и воспроизведение в режиме NTSC с разрешением 720/480, в режиме PAL – 720/576.

- Двойной дуплекс обеспечивает одновременную запись, воспроизведение, отображение на дисплее и удаленный просмотр.

- Дружественный интерфейс меню.

- Программируемые настройки детекции движения для каждого канала.

- Программа удаленного администрирования позволяет вести наблюдение, резервное копирование, воспроизведение и управление видеорегистратором, доступ защищен авторизацией (паролем).

- Операционная система реального времени и функция сторожевого таймера обеспечивают стабильную и надежную работу.

- Скоростной поиск по дате, времени и событию.

- Многоканальный просмотр и воспроизведение на локальном или удаленном узле.

- Встроенный CD-RW привод (опционально) и USB порт обеспечивают возможность легкого экспорта файлов и резервного копирования.

- Простое обновление программного обеспечения с помощью USB флэш носителя.

- Средства удаленного администрирования позволяют контролировать до 10 видеорегистраторов через локальную сеть LAN/WAN.

- Пульт управления с IR интерфейсом (инфракрасный порт) и дополнительный (опциональный) пульт управления обеспечивают больше возможностей дистанционного управления.

- С помощью одного пульта управления можно контролировать до 10 видеорегистраторов.

1.1.2 Передняя панель.

| 1 |  | Нажмите для разбиения дисплея на 16/9/4 экрана |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Канал 1-16: нажмите номер нужного канала для просмотра в полноэкранном режиме |
| 3 |  | MENU: Нажмите для входа в меню ESC/LOCK: В режиме меню кнопка служит для возврата в предыдущий пункт. В Live-режиме кнопка служит для активации функции блокировки клавиатуры. |
| 4 |  | BACKUP: В режиме воспроизведения нажмите BACKUP (резервное копирование) для копирования файлов посредством USB носителя или CD-RW (опционально). SEARCH (поиск): поиск нужной записи по дате, времени или событию |
| 5 |  | WM/AUTO: В Live-режиме кнопка служит для активации функции автопереключения каналов. Повторное нажатие отменяет функцию. В режиме воспроизведения кнопка WM/AUTO служит для входа в режим «скрытых знаков» для проверки записи на внесенные изменения. INFO: При нажатии кнопки INFO отображается основная системная информация. |
| 6 |  | Кнопки изменения значений: нажмите для выбора нужного значения. В режиме воспроизведения кнопки служат для быстрой перемотки вперед и назад. |
| 7 |  | PLAY (воспроизведение): в режиме трансляции (Live-режим) кнопка служит для старта воспроизведения записи. REC (запись): Нажмите эту кнопку для начала записи. |
| 8 |  | FREEZE (стоп-кадр): стоп-кадр в режиме трансляции. ZOOM (увеличение): в полноэкранном режиме одиночного канала нажмите эту кнопку для увеличения желаемой области. |
| 9 |  | Направление вверх/вниз. В режиме записи нажатие UP (вверх) останавливает запись. В режиме воспроизведения кнопки служат для остановки воспроизведения или паузы. |
|  |  | Направление вправо/влево. В режиме воспроизведения кнопки служат для быстрой перемотки вперед или назад. |
|  |  | ENTER/AUDIO: ENTER (ввод): в режиме меню кнопка служит для выбора пункта AUDIO: в режиме трансляции/воспроизведения кнопка служит для включения звука. При включенном звуке в левом вернем углу экрана появится знак:. Повторное нажатие отключает функцию звука. В режиме воспроизведения звук работает только при нормальном воспроизведении со скоростью х1. |
| 10 |  | В режиме воспроизведения данная кнопка служит для быстрой перемотки вперед/назад со скоростями х1, х2, х4, х8, х16. В режиме меню кнопка служит для выбора нужного пункта. |
| 11 |  | USB порт: порт подключения USB носителя для копирования данных с жесткого диска или прямого обновления встроенного ПО. |
| 12 |  | Индикаторы показывают статус видеорегистратора: сеть/воспроизведение/запись/питание. |
| 13 |  | Приёмник инфракрасного сигнала с пульта управления. |

1.1.3 Задняя панель

| 1 | Порт питания | Кабель питания 12В/5А. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выключатель питания | Включение/выключение питания |
| 3 | Порт RS485 | Коннектор RS485 |
| 4 | Порт выхода S-Video | Сигнал S-Video |
| 5 | Порт выхода VGA (опционально) | Сигнал VGA |
| 6 | Порт RS232 | Коннектор RS232 (для съемных дисков) |
| 7 | Порт входа/выхода сигнализации | Вход и выход сигнализации |
| 8 | Порт входа/выхода аудио | Вход и выход аудиосигнала х1 |
| 9 | Переключатель | Установка и отключение 75 Ом (точная/грубая настройка) |
| 10 | Порт локальной сети LAN | Стандартный RJ-45 разъем для подключения к локальной сети Ethernet 10/100 Мб/с. |
| 11 | Коннектор BNC для коаксиального кабеля | Главный монитор: композитный видеосигнал Дополнительный монитор: всегда включен в полноэкранном режиме для всех установленных камер. Время последовательного переключения может быть настроено в меню. |
| 12 | Вход видеозахвата и порт видеовыхода | Коаксиальный порт служит для подключения видеокамеры или видеовыхода другого видеорегистратора. |

Внимание: После установки любого устройства необходимо однократно перезагрузить видеорегистратор.

Глава 2 Установка аппаратуры

2.1 Меры предосторожности

|  | Жесткие удары и вибрации могут вызвать повреждения |
| --- | --- |
|  | Хранить и устанавливать устройство и все его компоненты следует в защищенном от света месте, не допускается попадание прямых солнечных лучей. |
|  | Не допускается попадание любых проводящих материалов и предметов в вентиляционные отверстия устройства. |
|  | Не размещайте устройство в местах повышенной электромагнитной и электрической активности, а также вблизи теле и радио техники. |
|  | При установке или перемещении видеорегистратора следите за тем, чтобы место его размещения не было запылено. |

2.2 Установка жесткого диска (HDD)

Перед установкой жесткого диска убедитесь, что питание видеорегистратора выключено, вытащите кабель питания из разъема на задней панели. Далее следуйте приведенной ниже инструкции.

1. Установка одиночного жесткого диска

Установите IDE перемычку жесткого диска в соответствии с его инструкцией. В случае одиночного жесткого диска перемычка должна быть установлена в положение «Master». Ниже приведена тестовая таблица.

2. Установка двух жестких дисков

Установите IDE перемычку жесткого диска в соответствии с его инструкцией. В случае установка двух жестких дисков перемычка на первом должна быть установлена в положение «Master», на втором – в положение «Slave». Ниже приведена тестовая таблица.

Тестовая таблица для жестких дисков:

| Марка | Модель | Емкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Seagate | Barracuda | 80 ГБ |  |
| IBM | DeskStar | 80 ГБ |  |
| WD2000 | Caviar | 200 ГБ |  |
| Hitachi | DeskStar | 80 ГБ |  |
| Maxtor | MaxLinell | 300 ГБ |  |

2.3 Подключение видеовыхода

Порты видеовыхода находятся на задней панели видеорегистратора.

2.3.1 Подключение мониторов кабельного телевидения (CCTV)

Используйте стандартный коаксиальный разъем «TV Out» на задней панели.

2.3.2 Подключение телевизора

Используйте стандартный порт S-Video

1. С Земля

2. С Хроматический сигнал

3. Y Цветность + синхронизация

4. Y Земля

2.3.3 Подключение кинескопных (CRT) или жидкокристаллических (CLD) мониторов

Используйте стандартный порт VGA

- 15-пиновый розеточный разъем на видеорегистраторе

- 15-пиновый штырьковый разъем на кабеле монитора

| Пин | Имя | Направление | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный |  | Видео красный (75 Ом, 0.7 В, p-p) |
| 2 | Зеленый |  | Видео зеленый (75 Ом, 0.7 В, p-p) |
| 3 | Голубой |  | Видео голубой (75 Ом, 0.7 В, p-p) |
| 4 | ID2 |  | ID монитора бит 2 |
| 5 | Земля |  | Земля |
| 6 | Земля (красный) |  | Земля красный |
| 7 | Земля (зеленый) |  | Земля зеленый |
| 8 | Земля (голубой) |  | Земля голубой |
| 9 | Ключ |  | Ключ (нет пина) |
| 10 | Земля (синхронизация) |  | Земля синхронизации |
| 11 | ID0 |  | ID монитора бит 0 |
| 12 | ID1 или SDA |  | ID монитора бит 1 |
| 13 | H-синхр. или C-синхр. |  | Горизонтальная или композитная синхронизация |
| 14 | V-синхронизация |  | Вертикальная синхронизация |
| 15 | ID3 или SCL |  | ID монитора бит 3 |

2.4 Установка сети

Соединение с видеорегистратором

Для сетевого соединения используется порт RJ-45 на задней панели. Сетевые функции позволяют производить удаленный просмотр изображения с видеорегистратора на компьютере посредством сетевой утилиты NetViewer. Для установки сети подключите кабель локальной сети LAN в разъем RJ-45 на задней панели.

Коннектор LAN

Розеточный разъем RJ-45 идентичен стандартному Ethernet UDP разъему.

Индикатор 1: Желтый цвет означает передачу информации

Индикатор 2: Зеленый цвет означает, что порт локальной сети LAN активен (находится в сети).

Внимание: Для настройки конфигурации локальной сети обратитесь к разделу 4.7.2.

2.5 Установка камер

Соединение с камерами

Используется стандартный коаксиальный разъем на задней панели

2.6 Установка сигнализации

Соединение с устройствами сигнализации

Порт входа/выхода сигнализации представляет собой 25-пиновый розеточный разъем на задней панели видеорегистратора.

| Номер пина | Имя | Функция | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALM_IN 1 | Вход датчиков | Сигнал датчика 1 |
| 2 | ALM_IN 2 | Вход датчиков | Сигнал датчика 2 |
| 3 | ALM_IN 3 | Вход датчиков | Сигнал датчика 3 |
| 4 | ALM_IN 4 | Вход датчиков | Сигнал датчика 4 |
| 5 | ALM_IN 5 | Вход датчиков | Сигнал датчика 5 |
| 6 | ALM_IN 6 | Вход датчиков | Сигнал датчика 6 |
| 7 | ALM_IN 7 | Вход датчиков | Сигнал датчика 7 |
| 8 | ALM_IN 8 | Вход датчиков | Сигнал датчика 8 |
| 9 | ALM_IN 9 | Вход датчиков | Сигнал датчика 9 |
| 10 | ALM_IN 10 | Вход датчиков | Сигнал датчика 10 |
| 11 | ALM_IN 11 | Вход датчиков | Сигнал датчика 11 |
| 12 | ALM_IN 12 | Вход датчиков | Сигнал датчика 12 |
| 13 | GND_EARTH | Земля | Пин земли |
| 14 | ALM_IN 13 | Вход датчиков | Сигнал датчика 13 |
| 15 | ALM_IN 14 | Вход датчиков | Сигнал датчика 14 |
| 16 | ALM_IN 15 | Вход датчиков | Сигнал датчика 15 |
| 17 | ALM_IN 16 | Вход датчиков | Сигнал датчика 16 |
| 18 | X | Х | Х |
| 19 | X | Х | Х |
| 20 | GND_EARTH | Земля | Пин земли |
| 21 | ALM_COM | Переключатель | Пин стандартного переключения |
| 22 | ALM_NC | Переключатель | Пин переключения NC |
| 23 | ALM_NO | Переключатель | Пин переключения NO |
| 24 | GND_EARTH | Земля | Пин земли |
| 25 | GND_EARTH | Земля | Пин земли |

Внимание:

1. Выходы переключений: COM+NC, COM+NO.

2. Вход сигнализации: Короткое замыкание между пинами ALM1 – 16 и Землей по умолчанию приводит к срабатыванию сигнализации.

Сигналы ALM1-16 соответствуют камерам 1-16.

NC – нормально закрытый (Normal Closed), NO – нормально открытый (Normal Open)

3. Сигнал сенсора имеет значение логического нуля, когда находится на уровне земли, и логической единицы, когда находится в неопределенном состоянии или равен 5 В. Ниже приведена внутренняя схема:

Вероятность выхода из строя чрезвычайно высока в случае, если сигнал датчиков примет отрицательное значение напряжением более 5 В.

Глава 3 Описание функционирования

3.1 Экран дисплея

Видеорегистратор поддерживает три режима разбиения экрана. Для разбиения на 16 частей и одновременного просмотра 16 фрагментов нажмите , для разбиения на 9 нажмите , на 4 - .

Функции кнопок:

: Выбор режима разбиения экрана для одновременного просмотра нескольких видеопотоков.

3.2 Полноэкранный режим

В этом режиме видеорегистратор показывает изображение с одной камеры в полноэкранном режиме.

Функции кнопок:

: Выбор камер.

3.3 Полноэкранный режим с увеличением

В режиме полного экрана нажмите кнопку ZOOM (увеличение)  для входа в режим цифрового увеличения. Нажмите  ещё раз для выхода.

Функции кнопок:

: Навигация по изображению

: Отмена

3.4 Экран главного меню

Нажмите кнопку MENU  для входа в главное меню. Детальную информацию см. в главе 4. Повторное нажатие кнопки  приведет к выходу из меню.

Функции кнопок:

: Выбор пункта

: Ввод

: Настройка параметров

: Выход

3.5 Блокировка клавиатуры и возврат

3.5.1 Блокировка клавиатуры

В режиме трансляции изображения нажмите кнопку  для активации блокировки клавиатуры. В режиме блокировки клавиатуры работают только кнопки блокировки, разбиения экрана, стоп-кадра, авто, увеличения и цифровая клавиатура.

Повторное нажатие кнопки отключает функцию блокировки. Для отключения требуется пароль пользователя или администратора. За информацией о защите и уровне пароля обратитесь к главе 4.

Внимание: После включения записи следует всегда устанавливать блокировку клавиатуры чтобы не допустить остановки или отмены записи лицом, не имеющим на это прав. (см. раздел 3.10.1).

3.5.2 Возврат

В режиме меню нажмите кнопку  для возврата к предыдущему пункту.

3.6 Поиск по времени и список событий

Для поиска записи по времени или событию нажмите кнопку . На экране появится MAIN PLAY PAGE (главная страница воспроизведения).

Рисунок 3.6 – Главная страница воспроизведения

Функции кнопок:

: Выбор пункта

: Ввод

: Настройка параметров

: Выход с главной страницы воспроизведения.

3.6.1 Поиск по времени

3.6.1.1 Поиск по временному списку

Рисунок 3.6.1.1 – Пункты выбора временного списка

Выберите MASTER TIME LIST (временной список жесткого диска №1) для воспроизведения записи с первого жесткого диска по времени.

Выберите SLAVE TIME LIST (временной список жесткого диска №2) для воспроизведения записи со второго жесткого диска по времени.

Нажмите кнопку  для входа во временной список. Вид экрана показан на рисунке ниже.

Рисунок 3.6.1.2 – Страница временного списка

Каждая страница содержит 10 временных отрезков длительностью по 1 часу. Максимальное количество временных отрезков зависит от емкости жесткого диска.

Внимание: По умолчанию список состоит из отрезков длиной в один час. Временной список может быть видоизменен, например, в случае переполнения жесткого диска в момент записи, изменения настроек записи в течение самой записи и т.д.

Функции кнопок:

: Выбор пункта

: Ввод и начало воспроизведения

: Переход к следующей/предыдущей странице временного списка.

: Выход.

3.6.1.2 Специфический поиск по времени

Рисунок 3.6.1.3 – Специфический поиск по времени

Выберите GOTO DATE (перейти к дате) и введите желаемую дату записи в формате Год/Месяц/День.

Например: GOTO DATE: 2006/04/06

Затем выберите GOTO TIME (перейти ко времени) и введите желаемое время записи в формате Час/Минута

Например: GOTO TIME: 13:18

Выберите GOTO PLAY (перейти к воспроизведению) и нажмите  чтобы начать воспроизведение.

Функции кнопок:

: Выбор пункта

: Ввод.

: Настройка параметров. В режиме воспроизведения – установка скорости быстрой перемотки х1, х2, х4, х8, х16.

: Выход из главной страницы воспроизведения. В режиме воспроизведения нажмите для входа на главную страницу воспроизведения.

3.6.2 Список событий

Рисунок 3.6.2.1 – Выбор списка событий

Выберите MASTER EVENT LIST (список событий жесткого диска №1) для воспроизведения записи по событию с жесткого диска №1.

Выберите SLAVE EVENT LIST (список событий жесткого диска №2) для воспроизведения записи по событию с жесткого диска №2.

Нажмите кнопку  для отображения списка событий, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 3.6.2.2 – Страница списка событий

Каждая страница содержит 10 списков событий. В списке записаны последние 5000 событий, для каждого из которых определено время, камера с которой оно было зафиксировано и тип самого события.

Тип события: Движение / Сигнализация / Потеря видеосигнала (V-Loss) / Запись / Включение питания / Переполнение событий / Сеть (вход и выход пользователей из сети).

Функции кнопок:

: Выбор пункта

: Ввод.

: Установка режима отображения событий +10 / +100 / +1000 для следующей или предыдущей страницы списка.

: Переход на следующую / предыдущую страницу списка событий.

: Выход.

3.7 Водяные знаки и автопоследовательность

3.7.1 Водяные знаки

В режиме воспроизведения нажмите кнопку для проверки записи на внесенные изменения. Повторное нажатие отменяет процедуру.

3.7.2 Автопоследовательность.

В режиме трансляции нажмите кнопку  для активации функции включения автопоследовательности. В данном режиме производится автоматическое переключение каналов с 1 по 16 в полноэкранном режиме. Повторное нажатие кнопки  отключает функцию.

3.8 Основная системная информация

Нажмите кнопку  для отображения основной системной информации. Через две минуты информация автоматически исчезнет с экрана без нажатия каких-либо кнопок. Тем не менее, можно самостоятельно отключить отображение информации повторным нажатием кнопки .

Рисунок 3.8 – Системная информация.

1. IP ADDR: Сетевой IP адрес.

2. GATEWAY: IP-шлюз

3. NETMASK: Маска подсети

4. NET USER: Пользователи в сети

5. HDD SIZE: Емкость жесткого диска

6. HDD USED: Заполненная часть жесткого диска в %

7. STATUS 1: Статус первого жесткого диска

8. STATUS 2: Установленные видеосистемы / CD-RW приводы.

9. UPTIME: Время функционирования системы

10. VERSION: Версия

3.9 Стоп-кадр

Нажмите кнопку для включения стоп-кадра. При включенном стоп-кадре в левом верхнем углу экрана появится знак . Для выхода из режима стоп-кадра нажмите кнопку  повторно.

3.10 Запись, воспроизведение и резервное копирование

3.10.1 Запись

Для начала записи видео и звука нажмите кнопку . Для остановки записи нажмите кнопку .

Внимание: При включенном режиме записи следует всегда держать блокировку клавиатуры включенной чтобы не допустить остановку записи лицом, не имеющим на это прав. (см. раздел 3.5.1).

3.10.2 Воспроизведение

Для входа в режим воспроизведения нажмите кнопку . Начнётся воспроизведения видео и звука со скоростью х1. Используйте круглую шаттл-кнопку для изменения скорости быстрой перемотки вперед / назад х1, х2, х4, х8, х16. Для специального поиска записи по времени или событию обратитесь к разделу 3.6.

Функции кнопок:

: Воспроизведение видео.

: Быстрая перемотка вперед / назад

Установка скорости воспроизведения х1, х2, х4, х8, х16.

: Остановка воспроизведения.

3.10.3 Резервное копирование

В данном разделе описан способ резервного копирования записей на жестком диске.

Нажмите кнопку  для входа в режим воспроизведения или нажмите для выбора нужной записи по времени.

В режиме воспроизведения выберите нужное время записи, с которого начнётся копирование и нажмите кнопку для копирования записи на CR-RW или USB носитель. На экране будет отображаться процесс копирования сразу для двух устройств – CD-RW и USB носителя, как показано на рисунке ниже для случая, когда установлены оба устройства.

Рисунок 3.10.3 – Меню копирования

Внимание: Резервная запись на CD-RW или USB носитель может быть прочитана только с помощью утилиты NetViewer.

3.10.3.1 Копирование на CD-RW

Рисунок 3.10.3.1 – Копирование на CD-RW

Выберите скорость записи (WRITE SPEED) CD-RW и затем START BACKUP (начать копирование). Для остановки копирования нажмите или дождитесь окончания записи CD-RW носителя.

3.10.3.2 Копирование на USB носитель

Рисунок 3.10.3.2 – Копирование на USB носитель.

Выберите FORMAT USB (отформатировать носитель) если это необходимо, затем START BACKUP TO USB (начать копирование на USB носитель). Для остановки копирования нажмите или дождитесь окончания процесса копирования.

Рисунок 3.10.3.3 – Пауза копирования                        Рисунок 3.10.3.4 – Предупреждение

Если в процессе копирования нажать кнопку или закончится место на носителе, процесс встанет в режим паузы – см. рисунок 3.10.3.3. В этом случае можно вытащить USB носитель из порта видеорегистратора, сохранить данные с него на компьютер, подключить снова к видеорегистратору и нажатием кнопки продолжить процесс копирования с момента его остановки. Или просто нажать кнопку ещё раз для отмены (CANCEL) копирования. (см. рисунок 3.10.3.4)

Внимание:

1. Если USB носитель на распознается видеорегистратором, попытайтесь отформатировать его на компьютере в формате FAT или FAT32.

2. Рекомендованные совместимые устройства: Transcend 256MB, 1GB / A-DATA, 512MB / USB Flash Drive 128MB / Intelligent Stick 256MB / SOLOMON 128MB / ISTEC 1GB.

Глава 4 Настройки меню

4.1 Обзор главного меню (MAIN MENU)

Рисунок 4.1.1 – Главное меню

Для входа в главное меню нажмите кнопку (см. рисунок 4.1.1). Из главного меню осуществляется доступ к большинству настраиваемых функций видеорегистратора. В данном разделе описан каждый пункт главного меню. Пункты главного меню располагаются в указанном порядке.

Ниже показаны основные действия по настройке параметров в меню:

1. Для выбора пункта меню используйте кнопки передвижения вверх/вниз

2. Для входа в подменю служит кнопка ввода (ENTER)

3. Для выбора пунктов подменю используйте кнопки передвижения вверх/вниз

Для перехода к изменению параметров меню служат кнопки влево/вправо:

1. Для изменения и настройки параметров используются кнопки +/-  и поворотная шаттл-кнопка .

5. Для возврата в предыдущее меню или перехода к главному нажмите

6. Для выхода из меню, находясь в главном или внутреннем меню, нажмите кнопку . Выход из меню происходит также автоматически, если в течение 4 минут не производить никаких действий и не нажимать кнопок.

Рисунок 4.1.2 – Запрос пароля

При нажатии кнопки  для входа в главное меню, в случае появления окна запроса пароля для успешного входа в меню необходимо ввести правильный пароль. В видеорегистраторе реализовано два типа учетных записей – пользователь и администратор. Доступ к блокированным пунктам меню имеет только администратор, обычные пользователи также не имеют доступа к дополнительным настройкам. См. раздел Изменение пароля.

Внимание: Фабричный (предустановленный) пароль пользователя: 11111, администратора: 44444

4.1.1 Дерево меню

Дерево меню служит для обзора и перехода по ссылкам в главное меню.

| 1. Информация о жестком диске | Диск/размер/процент заполнения/марка |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Установка даты/времени | 1. Дата хххх/хх/хх 2. Время 3. Формат 4. Отображение на хх строках |  |
| 3. Настройка дисплея | 1. Дата и время 2. Идентификатор камеры 3. Дата/время воспроизведения 4. Имя камеры воспроизведения 5. Статус видеорегистратора 6. Цвет границы | Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Белый/темный/светлый/серый |
| 4. Настройка камеры | 1. Настройка параметров изображения 2. Установка идентификатора 3. Центральная точка дисплея 4. Потеря видеосигнала 5. Конвертирование камеры | 1. Яркость 2. Контрастность 3. Насыщенность 4. Цветность 5. Увеличение 6. Сброс Камеры 1-16 вкл/выкл Камера 1-16 вкл/выкл Камера 1-16 вкл/выкл |
| 5. Настройка звукового сигнала | 1. Звук кнопок 2. Звук сигнализации 3. Звук детекции движения 4. Звук потери видеосигнала 5. Звук переполнения жесткого диска 6. Звук повреждения | Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл |
| 6. Установка переключателей | 1. Сигнализация 2. Детекция движения 3. Потеря видеосигнала 4. Переполнение жесткого диска 5. Повреждение | Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл Вкл/выкл |
| 7. Системные настройки | 1. Периодичность автопереключений 2. Язык 3. Видеосистема | Авто/NTSC/PAL |
| 8. Дополнительные настройки | 1. Сигнализации 2. Детекция движения 3. Запись 4. Пароль 5. Сеть 6. RS485 (PTZ камера) 7. Форматирование жесткого диска 8. Заводские настройки 9. Обновление ПО | 1. Функция сигнализации 2. Длительность срабатывания 3. Установка переключателей 4. Тип сигнализации 1. Чувствительность 2. Быстрота 3. Активация 4. Переключение 5. Область детекции 1. Переполнение жесткого диска Вкл/выкл 2. Частота кадров 3. Режим 4. Звук 5. качество 6. Установка расписания 7. Активация записи с камеры 1.Скорость 2. Имя видеорегистратора 3. Тип сети 4. Настройка статического IP 5. Настройка PPPoE ID 6. Настройка DNS/DDNS 7. Настройка портов сервера 1. Идентификатор (ID) 2. Протокол 3. Скорость передачи 4. Сканирование кадров 5. Линейное сканирование 6. Автофокус 7. Автодиафрагма |

4.2 Информация о жестком диске (HDD INFORMATION)

MAIN MENU --- HDD INFORMATION

Главное меню --- информация о жестком диске

Рисунок 4.2.1 – Информация о жестком диске

В данном пункте содержится информация о жестком диске: размер (SIZE), процент заполнения (USED), марка (BRAND) и время последней записи (LAST TIME).

Нажмите кнопку для выхода из пункта информации о жестком диске.

Нажмите кнопку для возврата в главное меню.

Рисунок 4.2.2 – Пример информации о жестком диске.

Главный (MASTER) жесткий диск: Тип диска – Maxtor, размер 300ГБ. Процент заполнения 100% означает, что диск заполнен полностью и на него не ведется запись. Последнее время записи – 2006/04/04 17:19.

Второстепенный (SLAVE) жесткий диск: Тип диска – Maxtor, размер 300ГБ. Процент заполнения 160% означает, что на диск ведется перезапись. Последнее время записи 2006/04/07 21:41.

4.3 Установка даты и времени (DATE-TIME SETUP)

MAIN MENU --- DATE-TIME SETUP

Главное меню --- установка даты и времени

Рисунок 4.3.1 – Установка даты и времени

В данном пункте можно установить для видеорегистратора текущее время и дату, а также другие отображаемые на дисплее параметры.

4.3.1 Установка даты

MAIN MENU --- DATE-TIME SETUP --- DATE

Главное меню --- Установка даты и времени --- Установка даты.

В данном пункте устанавливается дата.

Для изменения года, месяца и дня используйте кнопки +/-  или .

4.3.2 Установка времени

MAIN MENU --- DATE-TIME SETUP --- TIME

Главное меню --- Установка даты и времени --- Установка времени.

В данном пункте устанавливается время.

Для изменения часов, минут и секунд используйте кнопки +/-  или .

4.3.3 Формат даты и времени

MAIN MENU --- DATE-TIME SETUP --- FORMAT

Главное меню --- Установка даты и времени --- Формат.

В данном пункте настраивается формат отображения времени и даты. Формат выбирается из следующих вариантов:

YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/ENG/DD, ENG/DD/YYYY, DD/ENG/YYYY.

Y – год,

M – месяц, ENG – месяц в английском варианте,

D – день.

4.3.4 Позиция даты и времени

MAIN MENU --- DATE-TIME SETUP --- DISPLAY AT xx LINES

Главное меню --- Установка даты и времени --- Отображение на хх строках

В данном пункте настраивается позиция отображения даты и времени на дислпее.

Для строк дисплея от 0 до 23 используйте кнопки +/-  или .

4.4 Настройка дисплея (DISPLAY SETUP)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP

Главное меню --- настройка дисплея

Рисунок 4.4.1 – Настройка дисплея

В этом пункте настраивается отображение на дисплее текущего даты/времени, даты/времени воспроизведения и другой информации.

4.4.1 Отображение даты/времени (DATE-TIME DISPLAY)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- DATE-TIME

Главное меню --- Настройка дисплея --- Дата/время

В данном пункте включается или отключается отображение на дисплее даты и времени

4.4.2 Отображение идентификатора камеры (CAMERA TITLE DISPLAY)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- CAMERA TITLE

Главное меню --- Настройка дисплея --- Идентификатор камеры

В данном пункте включается или отключается отображение идентификатора камеры.

4.4.3 Отображение даты и времени при воспроизведении (PlayBack DATE-TIME DISPLAY)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- PlayBack DATE-TIME

Главное меню --- Настройка дисплея --- Дата и время при воспроизведении

В данном пункте включается или отключается отображение даты и времени в режиме воспроизведения.

4.4.4 Отображение идентификатора камеры при воспроизведении (PlayBack CAMERA TITLE DISPLAY)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- PlayBack CAMERA TITLE

Главное меню --- Настройка дисплея --- Идентификатор камеры при воспроизведении

В данном пункте включается или отключается отображение идентификатора камеры при воспроизведении.

4.4.5 Отображение идентификатора второстепенной камеры при воспроизведении (PlayBack DUMMY CAMERA TITLE DISPLAY).

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- PlayBack DUMMY CAMERA

Главное меню --- Настройка дисплея --- Идентификатор dummy-камеры при воспроизведении

Если камеры установлены не на все 16 каналов, в этом пункте в режиме воспроизведения можно включить dummy-камеру.

4.4.6 Отображение статуса видеорегистратора (DVR STATUS DISPLAY)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- DVR STATUS

Главное меню --- Настройка дисплея --- Статус видеорегистратора

В данном пункте включается или отключается отображение информации о статусе видеорегистратора, такой как системная информация, запись, воспроизведение, звук и т.д.

4.4.7 Цвет границы (BORDER COLOR)

MAIN MENU --- DISPLAY SETUP --- BORDER COLOR

Главное меню --- Настройка дисплея --- Цвет границы

В данном пункте настраивается цвет границы дисплея – белый, черный, темный ил серый.

4.5 Настройка камеры

MAIN MENU --- CAMERA SETUP

Главное меню --- Настройка камеры

Рисунок 4.5 – Страница настройки камеры

В данном меню производятся настройки камеры.

4.5.1 Настройка параметров изображения (CAMERA COLOR ADJUST)

MAIN MENU --- CAMERA SETUP --- CAMERA COLOR ADJUST

Главное меню --- Настройка камеры --- Настройка параметров изображения

Рисунок 4.5.1 – Настройка параметров изображения.

Выберите камеру от 1 до 16 для настройки параметров.

4.5.1.1 Яркость (Brightness)

Настройка яркости изображения от -30 до +30.

4.5.1.2 Контрастность (Contrast)

Настройка контрастности изображения от -20 до +42

4.5.1.3 Насыщенность (Saturation)

Настройка насыщенности изображения от -34 до +22

4.5.1.4 Цветность (Hue)

Настройка цветности изображения от -32 до +32.

4.5.1.5 Увеличение (Gain)

Настройка увеличения изображения от -32 до +32.

Для возврата к заводским настройкам выберите пункт Сброс (RESET) и нажмите кнопку ввод .

4.5.2 Установка идентификатора камеры (CAMERA TITLE SETUP)

MAIN MENU --- CAMERA SETUP --- CAMERA TITLE SETUP

Главное меню --- Настройка камеры --- Установка идентификатора камеры

Рисунок 4.5.2 – Установка идентификатора камеры.

В данном пункте каждой камере можно задать идентификатор (имя) длиной до 9 символов. Имя по умолчанию для каждой камеры – номер канала.

Для выбора символов используйте кнопки  ,  и кнопку пробела. Цифры: 0-9, заглавные буквы: A-Z, строчные буквы: a-z.

4.5.3 Центральная точка

MAIN MENU --- CAMERA SETUP --- SCREEN CENTER POINT

Главное меню --- Настройка камеры --- Центральная точка

Рисунок 4.5.3 – Центральная точка экрана.

В данном пункте можно изменить центральную точку главного монитора.

Для изменения позиции центра используйте кнопку .

После окончания настройки нажмите для выхода.

Для возврата к заводским настройкам по умолчанию нажмите .

4.5.4 Потеря видеосигнала

MAIN MENU --- CAMERA SETUP --- VIDEO LOSS DISPLAY

Главное меню --- Настройка камеры --- Потеря видеосигнала

Рисунок 4.5.4 – Потеря видеосигнала

В данном пункте настраивается отображение на дисплее символа потери видеосигнала Х. При потере видеосигнала символ Х появляется рядом с именем камеры.

4.5.5 Скрытие камеры (COVERT CAMERA)

MAIN MENU --- CAMERA SETUP --- COVERT CAMERA

Главное меню --- Настройка камеры --- Скрытие камеры

Рисунок 4.5.5 – Скрытие камеры

В данном пункте настраивается скрытие входа каждой камеры с экрана дисплея, при этом видеорегистратор продолжает фиксировать видео с каждой камеры. По умолчанию каждая камера видна на дисплее и не скрыта. При отключении функции COVERT ENABLE (Активировать скрытие камеры) все камеры становятся видны, даже если для каждой была включена функция скрытия.

4.6 Установка звукового сигнала

MAIN MENU --- BUZZER SETUP

Главное меню --- Установка звукового сигнала

Рисунок 4.6 – Установка звукового сигнала

В данном пункте настраивается звуковой сигнал для каждого события. При отключении функции звукового сигнала (BUZZER FUNCTION) звуковые сигналы для всех событий отключаются, даже если сигналы для отдельных событий были включены.

4.6.1 Звук кнопок (BUTTON BUZZER)

MAIN MENU --- BUZZER SETUP --- BUTTON BUZZER

Главное меню --- Установка звукового сигнала --- Звук кнопок

В данном пункте настраивается звуковое сопровождение нажатия кнопок.

4.6.2 Звук сигнализации (ALARM BUZZER)

MAIN MENU --- BUZZER SETUP --- ALARM BUZZER

Главное меню --- Установка звукового сигнала --- Звук сигнализации

В данном пункте настраивается звуковое сопровождение сигнализации.

4.6.3 Звук детекции движения (MOTION BUZZER)

MAIN MENU --- BUZZER SETUP --- MOTION BUZZER

Главное меню --- Установка звукового сигнала --- Звук детекции движения

В данном пункте настраивается звуковое сопровождение детекции движения.

4.6.4 Звук потери видеосигнала (VIDEO LOSS BUZZER)

MAIN MENU --- BUZZER SETUP --- VIDEO LOSS BUZZER

Главное меню --- Установка звукового сигнала --- Звук потери видеосигнала

В данном пункте настраивается звуковое сопровождение потери видеосигнала.

4.6.5 Звук переполнения жесткого диска (HDD-FULL BUZZER)

MAIN MENU --- BUZZER SETUP --- HDD-FULL BUZZER

Главное меню --- Установка звукового сигнала --- Звук переполнения жесткого диска.

В данном пункте настраивается звуковое сопровождение переполнения жесткого диска.

Функцию звукового сопровождения переполнения жесткого диска рекомендуется включать, если отключено разрешение на перезапись жесткого диска при переполнении. Если перезапись жесткого диска разрешена, функцию звукового сопровождения переполнения диска рекомендуется отключить.

4.6.6 Звук повреждения (CRASH BUZZER)

MAIN MENU --- BUZZER SETUP --- CRASH BUZZER

Главное меню --- Установка звукового сигнала --- Звук повреждения

В данном пункте настраивается звуковое сопровождение повреждений.

При включенной функции звукового сопровождения повреждений звуковой сигнал включится при возникновении повреждений или сбоев в работе видеорегистратора или жесткого диска.

4.7 Установка переключателей (RELAY SETUP)

MAIN MENU --- RELAY SETUP

Главное меню --- Установка переключателей

Рисунок 4.7 – Страница установки переключателей.

В данном пункте настраивается функция переключения для разных событий.

4.7.1 Переключатель сигнализации (ALARM RELAY)

MAIN MENU --- RELAY SETUP --- ALARM RELAY

Главное меню --- Установка переключателей --- Переключатель сигнализации

В данном пункте настраивается переключение сигнализации.

4.7.2 Переключатель детекции движения (MOTION RELAY)

MAIN MENU --- RELAY SETUP --- MOTION RELAY

Главное меню --- Установка переключателей --- Переключатель детекции движения

В данном пункте настраивается переключение детекции движения.

4.7.3 Переключатель потери видеосигнала (VIDEO LOSS RELAY)

MAIN MENU --- RELAY SETUP --- VIDEO LOSS RELAY

Главное меню --- Установка переключателей --- Переключатель потери видеосигнала

В данном пункте настраивается переключение потери видеосигнала.

4.7.4 Переключатель переполнения жесткого диска (HDD-FULL RELAY)

MAIN MENU --- RELAY SETUP --- HDD-FULL RELAY

Главное меню --- Установка переключателей --- Переключатель переполнения жесткого диска

В данном пункте настраивается переключение переполнения жесткого диска.

Включить переключение для переполнения жесткого диска можно при отключенной функции перезаписи. В режиме перезаписи жесткого диска при переполнении функцию переключения рекомендуется выключить.

4.7.5 Переключатель повреждений (CRASH RELAY)

MAIN MENU --- RELAY SETUP --- CRASH RELAY

Главное меню --- Установка переключателей --- Переключатель повреждений

В данном пункте настраивается переключение повреждений.

Если данная функция включена, она будет активирована при возникновении повреждений или сбоев в работе видеорегистратора или жесткого диска.

4.8 Системные настройки (SYSTEM SETUP)

MAIN MENU --- SISTEM SETUP

Главное меню --- Системные настройки

Рисунок 4.8 – Страница системных настроек.

4.8.1 Периодичность автопереключений, 0-999 сек. (SEQUENCE TIME)

MAIN MENU --- SISTEM SETUP --- SEQUENCE TIME

Главное меню --- Системные настройки --- Периодичность автопереключений

Период автопереключений – это время, в течении которого каждая камера последовательно отображается в полноэкранном режиме на главном дисплее.

Период автопереключений можно установить в диапазоне от 0 до 999 секунд. Скрытые или не установленные камеры не будут отображаться на мониторе.

4.8.2 Язык (LANGUAGE)

MAIN MENU --- SISTEM SETUP --- LANGUAGE

Главное меню --- Системные настройки --- Периодичность язык

Видеорегистратор поддерживает множество языков. По умолчанию согласно заводским настройкам включен английский. При выборе другого языка он изменится при следующем входе в главное меню.

4.8.3 Видеосистема (VIDEO SYSTEM)

MAIN MENU --- SISTEM SETUP --- VIDEO SYSTEM

Главное меню --- Системные настройки --- Видеосистема

Настройка видеосистемы может производиться двумя способами – автоматически и вручную.

AUTO: Автоматический режим, при котором видеорегистратор сам выбирает видеосистему. В данном режиме необходимо установить камеру на канал №1, в противном случае возможно возникновение сбоев в конфигурации видеосистемы.

NTSC/PAL: Ручная установка видеосистемы NTSC или PAL.

Внимание: изменения видеосистемы вступают в силу после первой перезагрузки по питанию (выключения и включения питания).

4.9 Дополнительные настройки (ADVANCED SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки

Рисунок 4.8 – Страница дополнительных настроек.

В случае использования пароля зайти в данный пункт меню можно только с помощью пароля администратора. Настройка дополнительных возможностей видеорегистратора предусматривается только администратором / инженером.

4.9.1 Настройка сигнализации (ALARM SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- ALARM SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сигнализации

Рисунок 4.9.1 – Страница настройки сигнализации.

4.9.1.1 Функция сигнализации (ALARM FUCTION)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- ALARM SETUP --- ALARM FUCTION

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сигнализации --- Функция сигнализации

В данном пункте можно включить или выключить функцию сигнализации. Вы можете выключить эту функцию, если в системе не установлены устройства сигнализации.

4.9.1.2 Длительность срабатывания, 0-999 сек. (RESPONSE DURATION)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- ALARM SETUP --- RESPONSE DURATION

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сигнализации --- Длительность срабатывания

В данном пункте настраивается длительность звукового сигнала и записи в диапазоне от 0 до 999 секунд.

4.9.1.3 Установка переключателя сигнализации (ALARM RELAY SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- ALARM SETUP --- ALARM RELAY SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сигнализации --- Установка переключателя сигнализации

В данном пункте настраивается переключения сигнализации для каждой отдельной камеры. При включении данной функции для отдельной камеры следует проверить, включена ли она вообще и для сигнализации в частности (см. раздел 4.7).

4.9.1.4 Тип сигнализации (ALARM-IN TYPE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- ALARM SETUP --- ALARM-IN TYPE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сигнализации --- Тип сигнализации

Рисунок 4.9.1.1 – Тип сигнализации

В данном пункте настраивается тип сигнализации отдельно для каждой камеры: N.O. (Normal Open, нормально открытый), N.C. (Normal Closed, нормально закрытый) или OFF (отключено) для отключения входов сигнализации на внешнем коннекторе.

4.9.2 Настройка детекции движения (MOTION SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- MOTION SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка детекции движения

Рисунок 4.9.2 Настройка детекции движения

В данном меню настраивается работа детекции движения – чувствительность, скорость и отдельная детекция каждой камеры.

4.9.2.1 Функция детекции движения (MOTION FUNCTION)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- MOTION SETUP --- MOTION FUNCTION

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка детекции движения --- Функция детекции движения

В данном пункте можно включит или выключить функцию детекции движения для всех каналов видеорегистратора.

4.9.2.2 Длительность срабатывания, 0-999 сек. (RESPONSE DURATION)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- MOTION SETUP --- RESPONSE DURATION

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка детекции движения --- Длительность срабатывания

В данном пункте настраивается длительность срабатывания звукового сигнала и записи при обнаружении движения в диапазоне от 0 до 999 секунд.

4.9.2.3 Функция детекции движения для отдельной камеры (CAMERA)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- MOTION SETUP --- CAMERA

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка детекции движения --- Функция детекции движения для отдельной камеры

А. Чувствительность (SENSIVITY)

Настройка чувствительности детекции движения от низкой до высокой (1-32)

Б. Скорость (VELOCITY)

Настройка скорости срабатывания функции детекции движения, медленная или быстрая (1-10). Например, при возникновении в кадре движущегося объекта его обнаружение произойдёт быстрее, если установлена скорость срабатывания 10, чем при скорости срабатывания 1.

В. Активация (ACTIVATION)

Настройка функции обнаружения движения для каждой отдельной камеры. При отключенной функции детекции движения для отдельной камеры для неё не имеют смысла функции записи и звукового сопровождения детекции движения.

Г. Переключатель (RELAY)

Настройка переключения детекции движения для отдельной камеры. При включении данной функции для отдельной камеры необходимо убедиться, что она включена вообще и для детекции движения в частности (см. раздел 4.7)

Д. Настройка площади детекции движения (MOTION AREA SETUP)

Настройка площади обнаружения движения для каждой камеры. Экран разделен на 192 (16/12) областей детекции движения. Области зеленого цвета означают, что для них детекция движения включена. Области, не отмеченные зеленым цветом, означают, что для них эта функция выключена.

Нажмите кнопку ENTER для входа в настройки режимов детекции движения. Символы: , , и

Настройка области обнаружения: курсор

Рисунок 4.9.2.1 – Включение/выключение отдельных областей обнаружения.

1. Нажмите кнопку пока не появится курсор .

2. Для передвижения курсора используйте кнопки .

3. Для включения или отключения областей используйте кнопки  или .

Для включения области детекции нажмите  или поверните шаттл-кнопку вправо.

Для отключения области детекции нажмите  или поверните шаттл-кнопку влево.

Настройка области обнаружения: курсор

Рисунок 4.9.2.2 – Включение областей детекции

1. Нажмите кнопку  пока не появится курсор . Этот курсор используется только для включения областей обнаружения.

2. Для перемещения курсора и включения областей используйте кнопки .

Настройка области обнаружения: курсор

Рисунок 4.9.2.3 – Отключение областей детекции

1. Нажмите кнопку  пока не появится курсор . Этот курсор используется только для отключения областей обнаружения.

2. Для перемещения курсора и включения областей используйте кнопки .

Настройка области обнаружения: курсор

Рисунок 4.9.2.4 – Включение/отключение всех областей детекции.

1. Нажмите кнопку пока не появится курсор . Данный курсор используется только для включения или отключения всех областей.

2. Для включения или отключения всех областей используйте кнопки  или .

Для включения всех областей детекции нажмите  или поверните шаттл-кнопку вправо.

Для отключения всех областей детекции нажмите  или поверните шаттл-кнопку влево.

4.9.3 Настройки записи (RECORD SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи

Рисунок 4.9.3 – Страница настройки записи

В данном пункте настраиваются параметры записи, такие как качество, частота кадров и т.д. При изменении параметров изменится время записи.

4.9.3.1 Разрешение перезаписи жесткого диска (HDD OVERWRITE ENABLE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- HDD OVERWRITE ENABLE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Разрешение перезаписи жесткого диска

В этом пункте можно включить функцию перезаписи жестких дисков видеорегистратора. При заполнении жесткого диска, если включена данная функция (YES, по умолчанию), наиболее ранняя запись будет автоматически перезаписана. Если данная функция отключена, при переполнении жесткого диска запись будет остановлена. В этом случае раздастся звуковой сигнал, отключить который можно нажатием кнопки ENTER. При нажатии кнопки REC (запись), на экране появится предупреждение о переполнении жесткого диска и предстоящей перезаписи, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 4.9.3.1 – Предупреждение о перезаписи: «Оба жестких диска заполнены, дальнейшая запись приведет к уничтожению ранее записанной информации, нажмите ENTER для перезаписи».

Нажмите ENTER для начала перезаписи или MENU для выхода, чтобы не допустить перезаписи.

4.9.3.2 Частота кадров записи (RECORD FRAME RATE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- RECORD FRAME RATE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Частота кадров записи

В данном пункте устанавливается одно из15 значений частоты кадров при записи, кадров в секунду: 1/30 FPS (1/30) FPS, 1/15 (1/15) FPS, 1/10 (1/10) FPS, 1/5 (1/5) FPS, 1/3 (1/3) FPS, 1/2 (1/2) FPS, 1 (1) FPS, 2 (2) FPS, 3 (3.13) FPS, 5 (5) FPS, 10 (8.33) FPS, 15 (12.5) FPS, 30 (25) FPS, 60 (50) FPS, 120 (100) FPS. NTSC/(PAL) FPS.

Чем больше частота кадров, тем более ровное изображение будет записано, однако, тем больше места оно займет на диске.

Внимание: Фабричные настройки – 60 (50) FPS, 60 FPS для NTSC и 50 FPS дл PAL.

4.9.3.3 Режим записи (RECORD MODE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- RECORD MODE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Режим записи

Видеорегистратор поддерживает несколько режимов записи: постоянная (ALWAYS), по расписанию (SHEDULE), по событию (EVENT), по событию и расписанию (EVENT ON SHEDULE) и событие + расписание (EVENT + SHEDULE)

Постоянная (ALWAYS): постоянная запись в течение 24 часов.

По расписанию (SHEDULE): запись по установленному пользователем расписанию

По событию (EVENT): Запись при возникновении определенного события (сигнализация, движение и потеря видеосигнала). При возникновении события видеорегистратор начинает запись по всем каналам.

По событию и расписанию (EVENT ON SHEDULE): запись по событиям, указанным в расписании, установленном пользователем.

Событие + расписание (EVENT + SHEDULE): запись по событиям и установленному пользователем расписанию, независимо.

4.9.3.4 Запись аудио (RECORD AUDIO)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- RECORD AUDIO

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Запись аудио

В данном пункте можно включить или отключить запись звукового потока. При включенной записи звука минимальная частота кадров составляет 5 FPS для лучшей синхронизации аудио и видеопотоков.

4.9.3.5 Качество записи (RECORD QUALITY)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- RECORD QUALITY

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Качество записи

Видеорегистратор поддерживает 5 различных режимов качества записи: высочайшее (super), высокое (high), хорошее (fine), нормальное (normal) и низкое (low). Чем выше качество записи, тем выше качество и воспроизведения записанных данных, но при этом с ростом качества увеличивается скорость заполнения жесткого диска и снижается общая продолжительность записи.

4.9.3.6 Установка расписания (SHEDULE SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- SHEDULE SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Установка расписания

Рисунок 4.9.3.6.1 – Страница установки расписания

В этом пункте устанавливается расписание записи по дням (понедельник - воскресенье) и часам (24 часа). Временные отрезки зеленого цвета означают, что в течении этого времени в расписании указано производить запись. Временные отрезки, не отмеченные зеленым цветом, означают, что в течении этого времени запись производиться не будет.

Установка временного шага курсора (30/6 минут)

Каждое перемещение курсора по временному отрезку происходит на интервал от 6 до 30 минут, в зависимости от настроек.

Нажатием кнопок  выберите пункт «шаг курсора» (CURSOR STEP).

Для установки интервала от 6 до 30 минут используйте кнопки или .

Установка расписания записи по дням и часам

1. Выбор дня в расписании записи

Рисунок 4.9.3.6.2 – Страница установки расписания

Нажатием кнопок  выберите день, который необходимо включить в расписание записи (понедельник - воскресенье).

2. Установка времени в расписании записи

С помощью кнопок или  выберите включение функции расписания (символ ), выключение этой функции (символ ) или переход к навигации по временной оси, символ .

После появления символа записи по расписанию с помощью кнопок  передвигайте курсор по временной оси для включения/выключения временных отрезков из расписания.

Рисунок 4.9.3.6.2 – Установка времени в расписании.

Например, как показано на рисунке 4.9.3.6.2, сначала с помощью кнопки   выбирается день недели, среда. Затем с помощью кнопок или активируется запись по расписанию: . С помощью кнопок  курсор перемещается по временному отрезку для включения/отключения его частей в расписание. При передвижении курсора с отметки 0:00 до 02:30 данный период времени автоматически включается в расписание записи.

4.9.3.7 Разрешение записи (CAMERA RECORD ENABLE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RECORD SETUP --- CAMERA RECORD ENABLE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка записи --- Разрешение записи

Рисунок 4.9.3.7 – Настройка записи с отдельной камеры.

В данном пункте настраивается разрешение записи с отдельной камеры – разрешено (ON) или запрещено (OFF). При изменениях разрешения записи по отдельным камерам соответственно изменяется общее время записи и некоторые функции.

Внимание: Камеры 1 и 2 всегда должны быть включены в положение ON, т.е. запись разрешена, в противном случае возможно возникновение конфликта записи.

4.9.4 Установка пароля (PASSWORD SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- PASSWORD SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Установка пароля

Рисунок 4.9.4 – Установка пароля

В данном меню настраивается уровень защиты видеорегистратора и изменяются пароли пользователя и администратора.

4.9.4.1 Уровень защиты

Видеорегистратор поддерживает три уровня защиты паролем – пароль администратора, пользователя и отсутствие пароля.

Пароль администратора (44444)

При установка уровня защиты ADMIN (администратор), для входа в меню, настройки и совершения любых действий, требующих ввода пароля, необходимо ввести пароль администратора. Это наивысший уровень защиты.

Пароль пользователя (11111)

При установке уровня защиты USER (пользователь) для входа в мен и совершения любых действий, требующий пароля, необходимо ввести пароль пользователя. Исключения составляют Дополнительные настройки (ADVANCED SETUP PAGE), для входа в которые необходим пароль администратора, т.к. эти настройки предназначены только для администраторов и установщиков.

Отсутствие пароля

При установке уровня защиты NONE (отсутствие пароля), любой имеет доступ к меню и всем возможностям видеорегистратора, если не включена функция блокировки клавиатуры. Несмотря на то, что в этом случае вы экономите время на настройке видеорегистратора, крайне рекомендуется установить уровень защиты хотя бы USER (пользователь) и всегда включать блокировку клавиатуры – это позволит обеспечить постоянную запись и исключить постороннее вмешательство.

4.9.4.2 Управление паролем

Пароль может быть изменен, он должен состоять из 5 цифр. Изменения пароля вступают в силу при следующем входе в меню или совершении любых других действий, требующих ввода пароля.

Пароль по умолчанию для пользователя: 11111

Пароль по умолчанию для администратора: 44444

Внимание: Пожалуйста, будьте внимательны при изменении пароля, т.к. в процессе изменения не появляется никаких информационных сообщений на дисплее и не требуется двойное подтверждение!

4.9.5 Настройка сети (NETWORK SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети

Рисунок 4.9.5.1 – Страница настройки сети

В данном пункте настраивается конфигурация сетевого соединения видеорегистратора – такие параметры, как скорость соединения, статический IP адрес, динамические DNS и т.д. При настройке конфигурации сетевого соединения будут весьма полезны качественные знания сетевых технологий.

4.9.5.1 Скорость

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- SPEED

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Скорость

Видеорегистратор позволяет настраивать скорость доступного сетевого соединения: 64К, 128К, 256К, 512К  и >512К (больше, чем 512К).

4.9.5.2 Имя видеорегистратора (DVR NAME)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- DVR NAME

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Имя видеорегистратора

Имя видеорегистратора используется как имя узла службы DNS, см. раздел 4.9.5.6.

4.9.5.3 Тип сети (NET TYPE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- NET TYPE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Тип сети

В данном пункте настраивается режим IP адреса из трех типов: статический (фиксированный) IP адрес (STATIC IP), DHCP (динамический IP адрес) и PPPoE.

Статический IP адрес: В этом пункте можно напрямую назначить статический IP адрес для доступа к локальной LAN или WAN сети.

DHCP: Если в сети используется DHCP-сервер, следует выбрать этот пункт. В этом случае видеорегистратор автоматически получит IP адрес, выданный DHCP сервером. При каждом включении видеорегистратора следует убедиться, что DHCP сервер включен и готов выдать видеорегистратору IP адрес.

PPPoE: этот пункт следует выбрать, если видеорегистратор должен быть напрямую подключен к ADSL модему через порт RJ45 LAN. Для сетевого соединения в PPPoE режиме необходима авторизация – ввод логина и пароля (см. раздел 4.9.5.5).

Сетевое соединение можно отключить вообще, выбрав пункт OFF. Это имеет смысл делать, если к видеорегистратору нет сетевого подключения.

4.9.5.4 Установка статического IP адреса (STATIC IP SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- STATIC IP SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Установка статического IP адреса.

В режиме статического IP адреса в данном пункте устанавливается сам IP адрес (IP ADDR), шлюз (GATEWAY) и маска подсети (NETMASK) (см. рисунок 4.9.5.2)

.

Рисунок 4.9.5.2 – Установка статического IP адреса

4.9.5.5 Установка PPPoE соединения (PPPOE ID SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- PPPOE ID SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Установка PPPoE соединения

При данном режиме сетевого соединения необходимо иметь ISP PPPoE аккаунт. В данном пункте вводится имя пользователя (login, до 20 символов) и пароль (password, до 20 символов), см. рисунок 4.9.5.3.1. После ввода реквизитов видеорегистратор получает IP адрес от ISP сервера и активирует сетевое подключение.

Если логин имеет длину более 20 символов, его набор продолжается во втором пункте (см. рисунок 4.9.5.3.2). Для сброса логина и пароля выберите CLEAR PPPOE SETUP (сброс настроек PPPoE) и нажмите .

Рисунок 4.9.5.3.1 – Настройка PPPoE           Рисунок 4.9.5.3.2 – То же при длине логина >20

4.9.5.6 Установка DNS/DDNS (DNS/DDNS SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- DNS/DDNS SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Установка DNS/DDNS

В данном пункте производится настройка конфигурации DNS (Domain Name System, система доменных имен) и DDNS (Dynamic Domain Name System, динамическая система доменных имен) сетевого подключения.

Рисунок 4.9.5.4 – Настройка DNS

IP адрес DNS сервера: DNS сервер – это сервер службы сети Интернет, проводящей согласование между доменными именами и IP адресами. Необходимо ввести как минимум один IP адрес DNS сервера в пунктах D.N.S.1 и D.N.S.2 (рисунок 4.9.5.4, 1-2)

Динамический DNS: Служба динамических DNS позволяет согласовывать динамический IP адрес со статическим именем узла любого из доменов, что в конечном счете позволяет видеорегистратору проще соединяться с любыми узлами сети Интернет (рисунок 4.9.5.4, 3-8). Видеорегистратор поддерживает следующих провайдеров службы DDNS с клиентом обновления IP адреса: NO-IP, DYNDNS, 3322, CHANGEIP, DTDNS и DHS.

А. Имя узла и домена: при пользовании открытой службой DNS вы получаете имя узла (определяется пользователем) и имя домена.

Например, имя mydvr.freedomain.com, полученное с http://www.no-ip.com

Mydvr – имя узла, получаемое от провайдера DDNS, должно быть указано в сетевых настройках в качестве имени видеорегистратора (DVR NAME, до 20 символов, см. рисунок 4.5.5.5). Более подробно см. раздел 4.9.5.2.

Freedomain.com – одно из доменных имен, поддерживаемых провайдером DDNS. Выберите пункт DOMAIN (до 20 символов) и введите доменное имя freedomain.com (см. рисунок 4.9.5.6)

Рисунок 4.9.5.5 – Настройка имени узла       Рисунок 4.9.5.6 – Настройка доменного имени.

Б. Логин и пароль: Для соединения с провайдером необходимо ввести реквизиты – логин (login ID, до 20 символов) и пароль (password, до 20 символов), см. рисунок 4.9.5.7. Если логин длиннее 20 символов, он дописывается в пункте 6.

Рисунок 4.9.5.7 – Логин и пароль DDNS.

В. Сброс настроек DDNS: Для сброса настроек DDNS выберите пункт CLEAR DDNS SETUP (сброс настроек DDNS) и нажмите кнопку.

Внимание: для получения доступа к открытым службам DDNS посетите следующие сайты:

1. http://www.no-ip.com/

2. http://www.dyndns.com/

3. http://www.3322.com/

4. http://www.changeip.com/

5. http://www.dtdns.com/

6. http://www.dhs.com/

4.9.5.7 Установка портов сервера (SERVER PORT SETUP)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- NETWORK SETUP --- SERVER PORT SETUP

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Настройка сети --- Установка портов сервера

В данном пункте настраиваются портов HTTP и видео в соответствии с конфигурацией сети.

Рисунок 4.9.5.8 – Настройка портов сервера

1.WWW: 0080: Соединение HTTP по умолчанию устанавливается через порт №80. В данном пункте можно изменить номер порта и ввести свой в соответствии с конфигурацией сети.

2. VIDEO: 0021: Соединение с программой удаленного доступа NetViewer по умолчанию устанавливается через порт №21. В данном пункте можно установить свой номер порта в соответствии с конфигурацией сети.

4.9.6 Интерфейс RS485 (установка PTZ камеры) (RS-485 (P/T/Z CAMERA SETUP))

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- RS-485

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Интерфейс RS485

Рисунок 4.9.6.1 – Установка PTZ камеры

В данном пункте настраивается конфигурация поворотных устройств и любых других устройств PTZ, установленных в системе. При правильной конфигурации PTZ устройств пользователь получает возможность контролировать их с передней панели видеорегистратора.

Внимание: Информация пункта PTZ CAMERA SETUP относится к разъему RS485 на задней панели видеорегистратора.

4.9.6.1 Конфигурация PTZ камеры

Сначала выберите нужную камеру с канала 1 по 16, далее производятся следующие настройки.

1. ID 01-255 (идентификатор): Для управления PTZ устройством необходимо задать RS485 ID (идентификатор протокола RS485) для каждой камеры. Данный параметр должен соответствовать настройкам поворотных (PTZ) устройств. При неправильном ID камеры могут возникнуть проблемы с управлением PTZ устройством с видеорегистратора.

2. PROTOCOL (протокол): Настройка протокола для каждой камеры. Если ни одно PTZ устройство не установлено, установите этот пункт в состояние OFF (выключено).

Видеорегистратор поддерживает следующие протоколы: Pelco P, Pelco D, Lilin, Elitar, ABC.

3. BAUD RATE (скорость передачи): Настройка скорости передачи данных по протоколу RS485 для каждой камеры. Прежде, чем начать передавать данные между видеорегистратором и PTZ устройством, убедитесь, что на обоих устройствах установлена одинаковая скорость.

Видеорегистратор поддерживает следующие скорости передачи: 1200, 2400, 4800, 9600.

4. FRAME SCAN (кадровое сканирование): Функция последовательного переключения между несколькими предустановленными точками. ON – включено, OFF – выключено.

5. AUTO SCAN (автоматическое сканирование): Функция автоматического сканирования области просмотра камеры в горизонтальном направлении, ON – включено, OFF – выключено.

6. AUTO FOCUS (автофокус): Функция автофокусировки PTZ устройства.

7. AUTO IRIS (автодиафрагма): Функция автодиафрагмы PTZ устройства.

4.9.6.2 Управление и функционирование PTZ устройства

В данном разделе описана процедура управления PTZ устройством с передней панели видеорегистратора.

Включение / отключение управления PTZ устройством:

В режиме трансляции дважды нажмите кнопку разбиения экрана на 16 каналов  для активации функции управления PTZ устройством. Если уже включен режим разбиения на 16 каналов, просто нажмите кнопку  ещё раз.

При включенной функции управления PTZ устройством в левом верхнем углу экрана появится символ . Для отключения функции управления и выхода нажмите кнопку  ещё раз.

Рисунок 4.9.6.2 Режим управления отключен. Рисунок 4.9.6.3 Режим управления включен.

При включенном режиме управления PTZ устройством (рисунок 4.9.6.3) следует нажать номер на цифровой клавиатуре, соответствующий нужной камере – изображение с выбранной камеры начнёт транслироваться в полноэкранном режиме.

Например, для управления поворотным устройством камеры №3 наберите её номер, чтобы изображение с неё стало транслироваться на полном экране. Даже при любых других многоэкранных режимах при нажатии направленных кнопок вправо/влево и вверх/вниз соответствующие действия буду производиться камерой №3.

Наклон/слежение:

Управление этими функциями PTZ устройств осуществляется с помощью следующих кнопок передней панели:

Для слежения и наклона используются направленные кнопки:

Кнопки влево/вправо  служат для слежения.

Кнопки вверх/вниз  - для наклона.

Увеличение:

Управление увеличением осуществляется с помощью следующих кнопок:

Кнопка BACKUP служит для увеличения (приближения)

Кнопка SEARCH  служит для уменьшения (удаления).

Фокус:

Фокусировка управляется с помощью следующих кнопок:

Для смены фокуса с близкого объекта на дальний и наоборот используйте кнопки  или . Для фокусировки на удаленный объект нажмите  или поверните шаттл-кнопку вправо. Для фокусировки на близкий объект нажмите  или поверните кнопку  влево.

Диафрагма:

Диафрагма управляется следующим образом:

Нажмите кнопку PLAY для включения диафрагмы и кнопку для отключения.

Установка опорной точки:

Установка опорных точек осуществляется следующим образом:

1. Установите камеру на нужную позицию и нажмите кнопку FREEZE  для ввода опорной точки. Повторное нажатие кнопки  приводит к выходу из установки опорной точки.

2. Идентификационный номер опорной точки появится в левом верхнем углу экрана в виде «PRESET 000» с мигающим зеленым маркером. Наберите на цифровой клавиатуре номер от 1 до 10 (10 означает 0) для присвоения опорной точке нужного номера.

Например, если желаемый номер опорной точки – 010, нажмите на цифровой клавиатуре кнопки  и  для установки опорной точки. Если желаемый номер 012, нажмите  и . Если нужный номер равен 125, наберите ,  и .

3. Для сохранения опорной точки нажмите кнопку ZOOM

Сброс опорной точки:

Сброс опорных точек осуществляется следующим образом:

1. Нажмите кнопку FREEZE  для входа в режим установки опорных точек. Нажмите FREEZE  повторно для выхода.

2. Идентификационный номер опорной точки появится в левом верхнем углу экрана в виде «PRESET 000» с мигающим зеленым маркером. Наберите на цифровой клавиатуре номер от 1 до 10 (10 означает 0) для удаления выбранной опорной очки.

3. Нажмите кнопку WM/AUTO  для сброса опорной точки.

Переход к опорной точке:

Переход к опорной точке осуществляется с помощью следующих кнопок передней панели:

1. Нажмите кнопку FREEZE  для входа в режим установки опорных точек. Нажмите FREEZE  повторно для выхода.

2. Идентификационный номер опорной точки появится в левом верхнем углу экрана в виде «PRESET 000» с мигающим зеленым маркером. Наберите на цифровой клавиатуре номер от 1 до 10 (10 означает 0) для выбора нужной опорной точки.

Например, если желаемый номер опорной точки – 010, нажмите на цифровой клавиатуре кнопки  и  для установки опорной точки. Если желаемый номер 012, нажмите  и . Если нужный номер равен 125, наберите ,  и .

3. Для перехода к выбранной по номеру опорной точке нажмите кнопку INFO .

Для некоторых поворотных устройств активация функции кадрового сканирования (последовательного переключения между опорными точками) производится посредством выбора номера ID 98 + . ID 99 +  - вызов функции автосканирования (горизонтального сканирования области просмотра камеры). ID 96 +  - остановка кадрового или автоматического сканирования.

Вход в меню поворотного устройства:

Вход в меню поворотного устройства осуществляется следующим образом:

Для входа в меню нажмите кнопку MENU .

4.9.7 Форматирование жесткого диска (HDD FORMAT)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- HDD FORMAT

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Форматирование жесткого диска

Рисунок 4.9.7.1 – Страница форматирования жесткого диска: «Все данные будут уничтожены!!! ENTER для форматирования, ESC для выхода»

В данном пункте производится форматирование жесткого диска. Нажмите кнопку ENTER  для форматирования жестких дисков или ESC  для выхода.

При установке новых жестких дисков сообщения об их форматировании появятся на экране. Если нажат кнопку MENU  для отмены форматирования, жесткие диски не будут распознаны видеорегистратором (см. рисунок 4.9.7.2).

При установке жестких дисков, работавших ранее в других системах, крайне рекомендуется провести их форматирования до начала записи.

Рисунок 4.9.7.2 – Сообщение об обнаружении нового жесткого диска: «Обнаружен новый жесткий диск. Отформатировать?? ENTER для форматирования, ESC для выхода».

4.9.8 Заводские настройки по умолчанию (FACTORY DEFAULT)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- FACTORY DEFAULT

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Заводские настройки по умолчанию

Рисунок 4.9.8 – Загрузка заводских настроек: «Все настройки будут сброшены на заводские по умолчанию!! ENTER для загрузки заводских настроек, ESC для выхода»

В данном пункте производится загрузка заводских настроек по умолчанию. Для загрузки заводских настроек нажмите ENTER , для выхода – ESC .

4.9.9 Обновление программного обеспечения (SOFTWARE UPDATE)

MAIN MENU --- ADVANCED SETUP --- SOFTWARE UPDATE

Главное меню --- Дополнительные настройки --- Обновление программного обеспечения

Рисунок 4.9.9 – Страница обновления программного обеспечения.

В данном пункте можно легко обновить программное обеспечение с USB носителя.

Порядок обновления для последней версии системы:

1. Форматируйте USB носитель в формате FAT или FAT32 на ПК.

2. Скопируйте последнее обновление встроенного ПО на носитель.

3. Вставьте носитель в USB порт видеорегистратора и войдите в данный пункт меню.

4. После входа в меню выберите UPDATE METHOD: USB (обновление через USB).

5. Выберите START UPDATE (начать обновление) и нажмите ENTER  для начала обновления.

6. Для завершения процесса обновления видеорегистратор автоматически перезагрузится.

Внимание: 1. Метод обновления UNIX предназначен только для сервисного использования.

2. Совместимые USB носители: Transcend 256MB, 1GB / A-DATA 512MB / USB Flash Drive 128MB / Intelligent Stick 256MB / SOLOMON 128MB / ISTEC 1GB.

Глава 5 Программа удаленного доступа

В данной главе описаны возможности удаленного управления видеорегистратором. Авторизованные пользователи имеют возможность удаленного доступа к транслируемым и записанным видеоданным посредством программы NetViewer.

5.1 Программа NetWiewer

NetViewer – программа удаленного просмотра изображения с видеорегистратора через сеть LAN/WAN/INTERNET. В данном разделе описаны основные особенности программы NetViewer, порядок установки, настройки и функционирование. Пожалуйста, перед использованием программы ознакомьтесь самостоятельно с содержанием данной главы. Убедитесь, что сетевое соединение создано и настроено корректно. При возникновении любых претензий или вопросов, обращайтесь к поставщику.

5.2 Установка NetViewer

5.2.1 Системные требования

a. Операционная система: Windows 2000 или более поздняя версия.

b. Процессор: Pentium 3 800 или совместимый.

c. Оперативная память RAM: 128 МБ или больше.

d. Сеть: LAN, WAN, Интернет или Интранет.

e. Дисплей: Рекомендованной разрешение 1024/768.

Внимание: Для осуществления любых действий, связанных с удаленным просмотром видео, NetViewer должен иметь сетевое соединение. По вопросам настройки сети в системе Windows обращайтесь к своему провайдеру или сетевому администратору.

5.2.2 Установка шаг за шагом

Шаг 1: Введите диск с программой NetViewer в привод CD ROM.

Шаг 2: Войдите в меню INSTALL SOFTWARE (установка ПО), выберите «install NetViewer» (установка NetViewer)

Шаг 3: После окончания установки двойным щелчком запустите файл NetViewer16CH.exe для запуска программы.

5.3 Начало работы

5.3.1 Обзор программного интерфейса

1. Кнопка выхода из программы NetViewer.

Служит для выхода из программы.

2. Индикатор соединения

В режиме просмотра трансляции или записи индикатор мигает зеленым и красным цветом, что означает успешное соединение с видеорегистратором.

3. Кнопка авторизации

Кнопка служит для авторизации в качестве пользователя или администратора для получения доступа к удаленному управлению.

4. Кнопка настроек (кнопка установки соединения)

Служит для конфигурации сетевых настроек, конвертирования в AVI формат и сохранения файлов на локальном компьютере.

5. Кнопка видеорегистратора (кнопка сохранения файлов)

В режим просмотра трансляции или записи нажмите эту кнопку для сохранения видеофайлов в формате программы NetViewer .DVR. Повторное нажатие приводит к остановке сохранения.

6. Кнопка скрытых знаков

Служит для активации функции поиска скрытых знаков.

7. Кнопки перехода в режим одного канала.

Нажмите одну из этих кнопок для просмотра выбранного канала в полноэкранном режиме.

8. Кнопки разбиения экрана

Нажмите одну из этих кнопок для перехода в режим разбиения экрана на несколько каналов.

9. Индикатор управления видеорегистратором.

В процессе сохранения файлов на локальный компьютер индикатор управления становится зеленым.

10. Индикатор сохранения в формате AVI.

В процессе конвертирования видеофайлов в формат AVI индикатор становится зеленым.

11. Основные функциональные кнопки.

Служат для удаленного просмотра трансляции, воспроизведения, открытия отдельных файлов и конвертирования в формат AVI.

5.4 Сетевые настройки

Для конфигурации сетевых настроек нажмите кнопку SETTINGS (настройки), см. рисунок 5.4.1.

Рисунок 5.4.1 – Кнопка сетевых настроек.

Дождитесь пока появится окно сетевых настроек NetViewer. Выберите конфигурацию сети в соответствии с типом сетевого соединения; выберите кодек для конвертирования файлов в формат AVI, видеосистему, величину сетевого видеопотока (кадров в секунду) и путь для сохранения файлов.

Рисунок 5.4.2 – Страница настройки сети.

Установка статического IP адреса:

В режиме статического IP адреса LAN/WAN сети введите фиксированный IP адрес и выберите командный порт №21 (по умолчанию) или порт в диапазоне от 1025 до 9999 (аналогично номеру, установленному на видеорегистраторе). Затем введите имя видеорегистратора для данного IP адреса (см. рисунок 5.4.3).

Рисунок 5.4.3 – Установка статического IP адреса.

Установка динамического IP адреса:

Если видеорегистратор настроен на соединение PPPoE и введены корректные настройки DDNS, выберите пункт DDNS host name (имя узла DDNS) и введите имя узла, полученное от провайдера DDNS. Например, если уже получено имя узла и домена в виде mydvr.freedomain.com, имя узла DDNS выглядит как: mydvr.freedomain.com. Далее выберите номер командного порта №21 (по умолчанию) или другой номер в диапазоне 1025-9999 в соответствии с настройками на видеорегистраторе (см. рисунок 5.4.4). За более полной информацией о настройках DNS/DDNS см. раздел 4.9.5.6.

Рисунок 5.4.4 – Установка имени узла DDNS.

Настройка AVI кодека.

Выберите один из кодеков для конвертирования записанных видеорегистратором файлов в формат AVI. Набор кодеков в системе зависит от того, какие кодеки были ранее установлены на компьютер (см. рисунок 5.4.5)

Рисунок 5.4.5 – Установка кодека AVI.

Настройка видеосистемы.

Выберите видеосистему в соответствии с настройками видеорегистратора (см. рисунок 5.4.6)

Рисунок 5.4.6 – Настройка видеосистемы.

Настройка величины видеопотока (FPS)

Установите количество кадров в секунду, передаваемое по сети в диапазоне 1-30 FPS («Frame Per Second», кадров в секунду). Чем больше данный параметр, тем более качественное изображение будет получено, однако, в случае недостаточной пропускной способности сети могут возникнуть временные задержки (лаги), см. рисунок 5.4.6

Рисунок 5.4.6 Настройка FPS

Путь сохранения данных.

Путь для сохранения видеофайлов по умолчанию: C:\DVR\. Путь можно изменить по своему усмотрению (см. рисунок 5.4.7). После завершения всех настроек сети нажмите OK для их сохранения.

Рисунок 5.4.7 – Путь сохранения данных.

5.5 Функционирование

В данном разделе описан процесс соединения с видеорегистратором и основные операции.

5.5.1 Соединение с видеорегистратором.

После проведения сетевых настроек нажмите кнопку Login (авторизация) для соединения с видеорегистратором (см. рисунок 5.5.1). Одновременно к видеорегистратору могут подключиться 5 пользователей и 1 администратор.

Рисунок 5.5.1 – Кнопка авторизации.

Дождитесь появления окна авторизации. Ведите логин и пароль в соответствии с настройками на видеорегистраторе (см. рисунок 5.5.2).

Авторизация по умолчанию:

Администратор: Логин: admin (строчными буквами), пароль: 44444

Пользователь: Логин: user (строчными буквами), пароль: 11111.

Рисунок 5.5.2 – Авторизация	                                       Рисунок 5.5.3 - Уведомление

После успешной авторизации можно перейти к основным операциям – просмотр трансляции, воспроизведения и резервному копированию.

5.5.2 Режимы дисплея NetViewer.

Программа NetViewer поддерживает несколько режимов воспроизведения. Выдерите номер канала для его отображения в полноэкранном режиме (см. рисунок 5.5.4)

Рисунок 5.5.4 – Выбор полноэкранного воспроизведения одного канала.

Для перехода к другому режиму воспроизведения нажмите левой кнопкой мыши на один из режимов (см. рисунок 5.5.5)

В режиме разбиения экрана на несколько каналов дважды кликните на нужном номере канала для его воспроизведения в полноэкранном режиме.

Рисунок 5.5.5 – Восемь режимов разбиения экрана.

5.5.3 Основные функции

a. Закладка удаленного просмотра трансляции

b. Закладка удаленного просмотра воспроизведения

c. Закладка просмотра локальной копии.

a. Закладка удаленного просмотра трансляции

Удаленный просмотр видео, транслируемого видеорегистратором.

b. Закладка удаленного просмотра воспроизведения

Удаленный просмотр видео, записанного на жесткий диск видеорегистратора

c. Закладка просмотра локальной копии.

Просмотр видео, сохраненного на локальном компьютере и конвертирование файлов в формат AVI.

5.6 Удаленный просмотр трансляции

После успешной авторизации войдите в закладку Live и нажмите Connect (соединиться) для доступа к видео, транслируемому с видеорегистратора (см. рисунок 5.6.1). Индикатор соединения после успешного подключения станет зеленым (см. рисунок 5.6.2).

Рисунок 5.6.1 – Панель просмотра трансляции   Рисунок 5.6.2 – Соединение с DVR

Для просмотра в разных экранных режимах нажмите соответствующую кнопку на правой панели основного интерфейса NetViewer (см. рисунки 5.6.3, 5.6.4)

Рисунок 5.6.3 – 4-канальный режим                   Рисунок 5.6.4 – 16-канальный режим

Переключение отдельной камеры в многоэкранном режиме (зарезервированная функция).

В режиме просмотра трансляции или воспроизведения посредством программы NetViewer нажмите правую кнопку мыши, поместив курсор на нужную камеру. Появится окно выбора камеры и сохранения изображения. Правой кнопкой мыши выберите камеру, которую следует открыть в отдельном окне. После клика на номер камеры изображение с неё начнёт транслироваться в отдельном окне.

Для примера приведен рисунок 5.6.5. Ведется просмотр трансляции в 4-канальном режиме. Если необходимо переключить окно, транслирующее канал №1 на канал №5, нажмите правую кнопку мыши на данном окне – появится контекстное меню выбора камеры и сохранения, в нём выберите камеру №5. После этого в данном окне будет транслироваться канал №5, таким образом в 4-канальном режиме транслируются камеры 5, 2, 3, 4 вместо 1, 2, 3, 4 (см. рисунок 5.6.5)

Рисунок 5.6.5 – Переключение отдельной камеры в 4-канальном режиме.

5.7 Удаленное воспроизведение

Функция удаленного просмотра воспроизведения доступна только администратору. При авторизации в качестве пользователя доступ к данной функции отсутствует.

После успешной авторизации в качестве администратора войдите на вкладку PlayBack (воспроизведение) для доступа к записанным на видеорегистраторе файлам (см. рисунок 5.7.1)

Рисунок 5.7.1 – Меню удаленного просмотра записанных файлов

5.7.1 Воспроизведение (PLAY)

Выберите PLAY и нажмите START для начала воспроизведения. Начнётся воспроизведение данных, записанных на жесткий диск видеорегистратора. Для остановки нажмите STOP.

5.7.2 Временной список (TIME LIST)

Выберите TIME LIST и нажмите START для перехода в режим выбора времени. Дождитесь появления окна временного списка. Выберите нужный отрезок времени; воспроизведение данных, записанных в указанное время, запускается двойным кликом по строке в списке. Для остановки нажмите STOP.

Рисунок 5.7.2 – Таблица временного списка.

5.7.3 Поиск по времени (TIME SEARCH)

Выберите TIME SEARCH и установите искомое время (см. рисунок 5.7.3)

Рисунок 5.7.3 – Установка времени для поиска

После установки времени нажмите START для начала воспроизведения записанных в данное время данных. Для остановки нажмите STOP. В случае, если в указанное время не проводилось записи или если прервано сетевое соединение появится окно уведомления о просрочке соединения. В этом случае выберите другое время или переустановите соединение с видеорегистратором.

5.7.4 Список событий (основной жесткий диск) (EVENT LIST M.HDD)

Выберите EVENT LIST (M.HDD) и нажмите START для поиска по событию среди данных первого (основного, MASTER) жесткого диска.

Дождитесь появления окна списка событий. Поместите курсор на нужную строку события и двойным щелчком запустите воспроизведение записанных на видеорегистраторе данных. Для остановки нажмите STOP.

5.7.5 Список событий (второстепенный жесткий диск) (EVENT LIST S.HDD)

Выберите EVENT LIST (S.HDD) и нажмите START для поиска по событию среди данных первого (второстепенного, SLAVE) жесткого диска.

Дождитесь появления окна списка событий. Поместите курсор на нужную строку события и двойным щелчком запустите воспроизведение записанных на видеорегистраторе данных. Для остановки нажмите STOP.

5.8 Удаленное воспроизведение, резервное копирование и конвертирование.

В данном разделе описывается процесс удаленного копирования видеоданных, воспроизведения копии и конвертирования файлов в формат AVI посредством программы NetViewer.

5.8.1 Удаленное резервное копирование

Удаленное сохранение видеоданных (файлы .dvr)

В режиме просмотра трансляции или воспроизведения через программу NetViewer нажмите кнопку DVR для сохранения просматриваемого изображения (см. рисунок 5.8.1). Для остановки сохранения нажмите DVR ещё раз.

Рисунок 5.8.1 – Кнопка удаленного сохранения.

По завершении сохранения просматриваемого изображения индикатор DVR CONTROL сменит цвет с белого на зеленый (см. рисунок 5.8.2).

Рисунок 5.8.2 – Индикатор удаленного сохранения

Внимание: Сохраненные таким образом файлы будут автоматически именоваться по времени сохранения, например: 20060412_061008.dvr и будут сохранены в пути по умолчанию: C:\DVR\.

Удаленное сохранение изображения (файлы .jpg)

В режиме просмотра трансляции или воспроизведения через программу NetViewer переместите курсор на нужную камеру и нажмите правую кнопку мыши. Появится окно выбора камеры и сохранения. Вы можете выбрать пункт «Save CamNo# Image» (сохранения картинки с камеры №) для сохранения картинки с данной камеры или «Save Image All» (сохранить все картинки) для сохранения картинок со всех камер 1-16 (см. рисунок 5.8.3)

Рисунок 5.8.3 – Меню выбора камеры и сохранения картинки.

5.8.2 Воспроизведение копированных данных

Для воспроизведения копированных данных не обязательно иметь соединение с видеорегистратором. Данная функция позволяет воспроизводить видео файлы, сохраненные на локальном компьютере. Полезная функция конвертирования файлов в формат AVI позволяет просматривать сохраненные таким образом файлы в любом медиаплеере любой ОС без необходимости использовать NetViewer (см. рисунок 5.8.4).

Рисунок 5.8.4 – Меню воспроизведения копированных данных.

5.8.2.1 Открытие записанных файлов

Для воспроизведения записанных на локальном компьютере файлов нажмите OPEN и дождитесь появления окна открытия файла, перейдите к пути, по которому сохранены нужные файлы и запустите воспроизведение кликом по нужному файлу (см. рисунок 5.8.5)

Формат сохранения по умолчанию: yyyyymmdd_hhmmss.dvr, например: 20060412_060825.dvr.

Рисунок 5.8.5 – Открытие сохраненных данных.

5.8.2.2 Загрузка записанных файлов

После открытия записанных файлов программа NetViewer автоматически загрузит сохраненные файлы, чтобы зафиксировать время начала и окончания сохраненного файла (см. рисунок 5.8.6).

Рисунок 5.8.6 – Панель загрузки сохраненных файлов.

5.8.2.3 Показатели времени

При автоматической загрузке программой NetViewer сохраненных данных отображается время их начала и окончания (рисунок 5.8.7).

Рисунок 5.8.7 – Показатели времени при загрузке сохраненных данных.

После первой загрузки файла можно использовать функции воспроизведения сохраненных данных или их сохранения в формате AVI. В случае воспроизведения записанных данных в правой части меню Backup Play будет отображаться время начала, окончания и текущее время воспроизведения (см. рисунок 5.8.8).

Рисунок 5.8.8 – Показатели времени при воспроизведении записанных данных.

5.8.2.4 Воспроизведение сохраненных изображений

Для просмотра сохраненных картинок нажмите кнопку PLAY.

5.8.2.5 Остановка воспроизведения и конвертирования

Для остановки воспроизведения записанных данных нажмите кнопку STOP, для остановки сохранения файлов в формате AVI нажмите ту же кнопку дважды.

5.8.2.6 Пауза и выход

Для включения паузы во время воспроизведения нажмите PAUSE, для возобновления нажмите EXIT.

5.8.2.7 Панель воспроизведения

Панель воспроизведения показывает визуально пройденную и оставшуюся часть воспроизводимого файла. При нажатых кнопках PAUSE и STOP (в режиме паузы или остановки) курсор можно передвигать по панели, перемещаясь по воспроизводимому файлу (см. рисунок 5.8.8).

5.8.2.8 Сохранение файлов в формате AVI

Нажмите SAVE AVI (сохранение в формате AVI) для конвертирования записанных данных в формат AVI. Для начала сохранения в AVI нажмите эту кнопку её раз, для остановки – STOP.

Порядок конвертирования:

- После нажатия кнопки SAVE AVI появится панель выбора камеры. Выберите, данные с какой камеры будут сохранены в формате AVI (см. рисунок 5.8.9). Максимальное число камер для сохранения данных с них в формате AVI равно двум.

Рисунок 5.8.9 – Сохранение данных в формате AVI

- Переместите курсор на панель воспроизведения данных, которые нужно сохранить в формате AVI, и нажмите START. Начнется процесс конвертирования, нажмите SAVE AVI повторно для сохранения или дважды STOP для отмены.

Внимание: В процессе конвертирования в формат AVI рабочими остаются только кнопки OPEN (открыть), STOP (остановить) и SAVE AVI (сохранить как AVI).

Приложение 1: Спецификации

| Количество камер | 16 |
| --- | --- |
| Вход | 16 входов 1.0Vp-p, 75Ом не сбалансированный (коаксиальный) |
| Выход | 16 коаксиальных видеовыходов, 1 выход монитора, 1 S-Video, 1 VGA (опционально) |
| Горизонтальное разрешение | 720/480 (NTSC), 720/576 (PAL) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 40дБ |
| Цвета | 16.7млн. |
| Многоэкранные режимы | 1, 4, 9, 13, 16 |
| Увеличение | 2/2, доступно в трансляции и воспроизведении |
| Автопоследовательность | Доступно |
| Качество дисплея | Полное: 720(гор.)/480(вер.) активных пикселей (NTSC); 720(гор.)/576(вер.) активных пикселей (PAL) |
|  | ¼ экрана: 360(гор.)/240(вер.) активных пикселей (NTSC); 360(гор.)/288(вер.) активных пикселей (PAL) |
| Частота обновления | 480 кадров в секунду (16/30) |
| Запись |
| Запись (NTSC, максимум) | 1/30(1/30), 1/15(1/15), 1/10(1/10), 1/5(1/5), 1/3(1/3), 1/2(1/2), 1(1), 2(2), 3(3.13), 5(5), 10(8.33), 15(12.5), 30(25), 60(50), 120(100) |
| Качество записи | Высочайшее, высокое, хорошее, нормальное, низкое |
| Сжатие | M-JPEG |
| Режимы записи | Нормальный, по расписанию, по детекции движения, по сигнализации |
| Воспроизведение |
| Режимы поиска | По времени, по событию |
| Скорость воспроизведения | Пауза, х1, х16 |
| Многоканальное воспроизведение | 1/4/16 |
| Датчики |
| Режим функционирования | Триплекс |
| Детекция движения | Разделение пространства: 16/12, выборочное включение секторов. Одновременная запись и включение по движению. |
| Сетевое функционирование (RJ45) | Программа удаленного просмотра или браузер IE |
| Сигнализация | 16 входов сигнализации, 1 выход переключения |
| Звук |
| Вход | RCA 1 |
| Выход | RCA 1 |
| Копирование видео |
| Копирование | USB/сеть/CD-RW |
| Управление PTZ | Мультипротокольное |
| RS485 | Пульт управления и PTZ устройства |
| Накопители | Внутренние 1 или 2 жестких диска (3.5 IDE) |
| Физические параметры |
| Пульт управления | Стандартный |
| Вход управления | Х 1 |
| Питание | 12В/5А постоянного тока |
| Масса | Нетто 6.2кг, брутто 9.1кг. |
| Размеры | 430(длина)/444(ширина)/100(высота) |
| Рабочая температура | 41-1040 F (5-400 C) |
| Рабочая влажность | Менее 90% |

Приложение 2: Время записи и пространство на жестком диске

| Время записи (час) |
| --- |
| 16 каналов | 80ГБ |
| Качество | Частота кадров | Часов записи | Среднее сжатие (КБ) | Минимальное сжатие (КБ) | Максимальное сжатие (КБ) |
| Высочайшее | 120 | 6 | 32 | 19 | 45 |
|  | 60 | 12 |  |  |  |
|  | 30 | 24 |  |  |  |
|  | 12 | 48 |  |  |  |
|  | 10 | 72 |  |  |  |
|  | 5 | 145 |  |  |  |
|  | 3 | 242 |  |  |  |
|  | 2 | 364 |  |  |  |
|  | 1 | 728 |  |  |  |
|  | ½ | 1456 |  |  |  |
|  | 1/3 | 2148 |  |  |  |
|  | 1/5 | 3640 |  |  |  |
|  | 1/10 | 7281 |  |  |  |
|  | 1/15 | 10922 |  |  |  |
|  | 1/30 | 21485 |  |  |  |

| Качество | Частота кадров | Часов записи | Среднее сжатие (КБ) | Минимальное сжатие (КБ) | Максимальное сжатие (КБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокое | 120 | 7 | 24 | 17 | 30 |
|  | 60 | 16 |  |  |  |
|  | 30 | 32 |  |  |  |
|  | 12 | 64 |  |  |  |
|  | 10 | 97 |  |  |  |
|  | 5 | 194 |  |  |  |
|  | 3 | 323 |  |  |  |
|  | 2 | 485 |  |  |  |
|  | 1 | 970 |  |  |  |
|  | ½ | 1941 |  |  |  |
|  | 1/3 | 2912 |  |  |  |
|  | 1/5 | 4854 |  |  |  |
|  | 1/10 | 9709 |  |  |  |
|  | 1/15 | 14563 |  |  |  |
|  | 1/30 | 29127 |  |  |  |

| Качество | Частота кадров | Часов записи | Среднее сжатие (КБ) | Минимальное сжатие (КБ) | Максимальное сжатие (КБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хорошее | 120 | 8 | 22 | 15 | 28 |
|  | 60 | 17 |  |  |  |
|  | 30 | 35 |  |  |  |
|  | 12 | 70 |  |  |  |
|  | 10 | 105 |  |  |  |
|  | 5 | 211 |  |  |  |
|  | 3 | 353 |  |  |  |
|  | 2 | 529 |  |  |  |
|  | 1 | 1059 |  |  |  |
|  | ½ | 2118 |  |  |  |
|  | 1/3 | 3177 |  |  |  |
|  | 1/5 | 5295 |  |  |  |
|  | 1/10 | 10591 |  |  |  |
|  | 1/15 | 15890 |  |  |  |
|  | 1/30 | 31787 |  |  |  |

| Качество | Частота кадров | Часов записи | Среднее сжатие (КБ) | Минимальное сжатие (КБ) | Максимальное сжатие (КБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальное | 120 | 9 | 20 | 14 | 25 |
|  | 60 | 19 |  |  |  |
|  | 30 | 38 |  |  |  |
|  | 12 | 77 |  |  |  |
|  | 10 | 116 |  |  |  |
|  | 5 | 233 |  |  |  |
|  | 3 | 388 |  |  |  |
|  | 2 | 582 |  |  |  |
|  | 1 | 1165 |  |  |  |
|  | ½ | 2330 |  |  |  |
|  | 1/3 | 3495 |  |  |  |
|  | 1/5 | 5825 |  |  |  |
|  | 1/10 | 11650 |  |  |  |
|  | 1/15 | 17479 |  |  |  |
|  | 1/30 | 34967 |  |  |  |

| Качество | Частота кадров | Часов записи | Среднее сжатие (КБ) | Минимальное сжатие (КБ) | Максимальное сжатие (КБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкое | 120 | 11 | 17 | 13 | 20 |
|  | 60 | 22 |  |  |  |
|  | 30 | 45 |  |  |  |
|  | 12 | 91 |  |  |  |
|  | 10 | 137 |  |  |  |
|  | 5 | 274 |  |  |  |
|  | 3 | 456 |  |  |  |
|  | 2 | 685 |  |  |  |
|  | 1 | 1370 |  |  |  |
|  | ½ | 2741 |  |  |  |
|  | 1/3 | 4112 |  |  |  |
|  | 1/5 | 6853 |  |  |  |
|  | 1/10 | 13706 |  |  |  |
|  | 1/15 | 20565 |  |  |  |
|  | 1/30 | 41140 |  |  |  |