## Инструкция по настройке пультов дистанционного управления

## FAAC TX2 868 SLH DL

## Кодирование передатчика

*.Одновременно нажмите кнопки Р1 и Р2 ведущего передатчика, используемого для кодирования

системы, и освободите их, когда светодиод начнет мерцать ( примерно около 1 секунды );

*.Фронтально введите в контакт ведущий передатчик и передатчик, который должен быть

закодирован ( ведущий или подчиненный ), как показано на рисунке 3;

*.На ведущем передатчике ( в то время как его светодиод мерцает ) нажмите и удерживайте тот же

самый канал, который используется для кодирования системы; светодиод включается на постоянное

свечение;

*.Нажмите требуемый канал на передатчике, который должен кодироваться, и освободите его, когда

светодиод выключится после двойного мерцания, чтобы подтвердить, что “ системный код “ был

сохранен;

*.Освободите кнопку канала ведущего передатчика;

*.Повторите эту процедуру с каждым передатчиком, которые должны быть закодированы.

## Преобразование передатчика из ведущего в подчиненный

Процедура для преобразования ведущего передатчика в подчиненный :

*. Одновременно нажмите на кнопки Р1 и Р2 ведущего передатчика и освободите их, когда светодиод

начнет мерцать ( после, примерно, 1 секунды );

*.Снова одновременно нажмите на кнопки Р1 и Р2 ведущего передатчика и освободите их, когда

светодиод замерцает быстрее ( после, примерно, 1 секунды );

*.Нажмите на кнопки в последовательности Р1 – Р2 – Р1 : светодиод будет мерцать дважды до  того

как выключится, чтобы подтвердить, что операция выполнена.

Проще говоря:

Для настройки пультов необходимо произвести следующие операции:

- взять уже работающий брелок;

- нажать на нем две кнопки одновременно (правую верхнюю и левую нижнюю). Брелок начнет часто мигать;

- поднести к старому брелку вплотную новый брелок — лоб в лоб;

- нажать и удерживать необходимую кнопку на «старом» брелке, затем нажать и удерживать кнопку на «новом» брелке;

- индикатор на «новом» брелке должен мигнуть 2 раза. Это значит, что запись успешно завершена.

Указанную процедуру необходимо произвести в течение 10 секунд. В противном случае пульты выйдут из режима программирования.